1.北京中瑞祥石油产品开口测定仪（手动）  型号：ZRX-28577

一、ZRX-28577用途及适用范围

本仪器是于按照中华人民共和国标准GB/T3536-2008《石油产品闪点和燃点的测定  克利夫兰开口杯法》、所规定的要求设计制造的，适用于测定除燃料油以外的、开口杯闪点高于79℃的石油产品和沥青的闪点和燃点。

二、ZRX-28577主要技术特性和参数

1、工作电源：  AC220V±10%，50Hz。

2、加热装置：  电炉加热，功率0∼1000W连续可调。

3、温度计：    (-5～400)℃，分度1℃，技术条件符合石油产品试验用液体温度计技术条件GB/T514的规定。

4、点火装置：  ⑴ 引火源：煤气（或其它民用可燃气，下同）；

⑵ 喷口孔径：(0.6∼0.8)毫米。

5、环境温度：  -10℃∼50℃。

6、相对湿度：  ≤85%。

7、整机功耗： 不大于1000W