1.北京中瑞祥恒温定时加热装置  COD消解仪  型号：ZRX-28231

产品介绍

本仪器能实现各种水样的COD、总磷、总氮及总铬等需要加热过程的化学分析消解功能。可同时放置16个φ16mm的反应管，根据设定的消解温度和消解时间自动控温。

仪器特点：

1、 升温速度快，只需15min可升至设定温度。

2、 控温精度高。

3、 具有多点无误差校准，实现设定点的零误差测量,完全消除了市场上常见消解器由于温度传感器非线性而带来的误差。

4、 采用有效的隔热措施，减少了能耗。

5、 具有定时提醒

6、 仪器具有二次保护功能，当消解仪温度超过185度时，仪器会自己切断电源，以保证消解过程的安全性

7、 标配的消解管采用进口玻璃，在骤冷骤热状态下，具有不爆管特点

主要技术指标：

1、  消解温度：室温~180℃可调，自动恒温控制。

2、  控温精度：±0.5℃

3、  消解时间：1~999min可调

4、  单次消解试样数量：16个

5、  供电电源：AC220V

6、  功耗：最大400W

7、  外形尺寸：230 mm ×310 mm ×140mm

8、  重量：约4.5Kg

9、  COD测定范围：5-2000mg/L（配合3cm比色槽分光光度计或滴定装置进行COD测定）