1.北京中瑞祥燃料电池型酒精测试仪  型号:ZRX-27537

超大的TFT液晶显示器；可用触摸屏操作，也可用按盘操作；一体式热敏打印。

ZRX-27537-4.3寸系列酒精测试仪是依据GB/T21254-2007标准，自行研发、生产的专业呼出气体酒精含量检测仪。采用高灵敏、高稳定的先进的电化学传感器作为酒精侦测元件，采用先进的图形化的自主研发的操作管理系统作为用户界面(OS/GUI)，采用先进的ARM集成电路作为数据处理单元，独家首创点对点及温度点对点补偿，性能稳定，是专业领域的先躯。

ZRX-27537-4.3寸是目前国际领先地位的全彩大屏幕、触摸输入操作、全中文显示的酒精测试仪

ZRX-27537-4.3寸是自主研发的操作管理系统的酒精测试仪

ZRX-27537-4.3寸是一台打印一体化的酒精测试仪

ZRX-27537-4.3寸是一台大内存酒精测试仪，可储存记录可达到50000条以上

相关特色：

1.全彩屏幕、图形化用户界面，可触摸输入和按键输入车牌号、驾照号、操作人编号等信息，并有自动复制功能(前一次的输入资料相同便不用重復再输入)。

2.可以输入测试的具体地点，并精确到地区。并且可以打印出来和上载到电脑上。

3.自动吹气流量侦测与控制，能侦测出吹气作弊。

4.分级使用权限管理，超级用户可设置系统所以可配置项

5.使用锂电池，优秀的电源管理，可自动关机节约电能。

6.打印一体化，可随时随地打印。

7.USB端口系统更新，数据上载备份，使用方便

8.大容量内存设计，可储存记录最大到50000条（包括日期、时间、输入信息、及测试结果等）

9.快捷键设计，可一键完成酒精浓度测试

10.主动/被动/排查,新增快速篩选排查功能

11.宽温度操作，首部极端环境(-2 0℃~50℃)操作，高性能、高稳定性

12.传感器自检功能，能实时图像显示。

13.被动快速测试，快捷方便。

14.人性化背景及电源管理系统。

15.可加热、可更换内管结构，能保证仪器在极低温度（-20℃）情况下的精确度。

16.触摸屏和按键都可以试用，不产生冲突。如果触摸屏不能工作了，按键可以工作；如果按键不能工作了，触摸屏可以工作。

17.用户可使用酒精传感器自检功能，可实时分析传感器的性能，其输出可以为数据，也可以以图形、波形（waveform）的方式显示在显示屏上，该项技术已获批准申请。

18.简单的校准功能，当有需要时，直接手动调节某个参数（偏低则增大该参数，偏高则减小该参数）即可使测量值准确。

19.具有GPS功能，并且可以随时随地显示地理位置：经度，纬度等。(可选配件，需要另收费)

20.可手动较正，突破点对点较正（在+/- 0.1%BAC范围）

21.温度补偿，突破点对点温度补偿（在+/- 1℃范围）

22.DIY介面,人户(代理商)可自行修改显图标(icon)

技术规格:

1.  传感器:燃料电池电化学传感器(欧洲出口)

2.产品标准:中国国标GB/T21254-2007标准

3.电池:LI-ION 7.4V

4.外接电源:DC-9V直流电源

5.电池寿命:>500次(常温下)

6.预热时间:小于20秒(常温下)

7.响应时间:1至10秒(<0.400mg/L)

8.工作温度:-20℃~70℃

9.储存温度:-40℃~85℃

10.检测范围:0.000mg/L~2.000mg/L或以上(BrAC)

11.检测精度:+0.02mg/L(C<0.400mg/L)

+5%(0.400mg/L<C<1.000mg/L)

+10%(C>1.000mg/L)

12.显示方式:全中文用户界面(可选不同语言)

13.显示器:4.3英寸TFT彩色触摸屏幕

14.提示点设置:具有实时自检、显示和提示功能

15.输入方式:全屏触摸输入及多功能键(同步配合)

16.打印机：热敏打印机，打印一体化

17.打印输出：中文/英文

18.数据储存容量：最少50000条记录(包括日期、时间、输入信息、及测试结果等)

19.电脑接口：USB记录可上载至电脑,送管理软件

20.产品设计符合标准:中国国标GB/T21254-2007标准;

21.产品设计符合标准:OIML 126   AS3547