1.北京中瑞祥烟气黑度望远镜/测烟望远镜 型号:ZRX-28139

ZRX-28139数码测烟望远镜把各国通用的标准林格曼烟气浓度图缩制在一块玻璃上，从而对烟气黑度进行监测。将在望远镜目镜中看到或由数码照相机拍摄到的烟气与林格曼烟气浓度图直接作对比，即可确定烟气的黑度等级。

它使烟气黑度的测试变得快速、简便，使监测工作的准确度得到提高。因此该仪器可广泛应用于各地的环境保护部门和各工矿企业的烟气黑度测定工作。

通过对烟气黑度的测定，可以分析烟气排放对空气的污染程度及燃料的燃烧利用率，从而为环境管理和节约能源提供有效的监测手段

ZRX-28139烟气黑度望远镜应用：

锅炉烟气黑度监测分析

柴油机烟气黑度监测分析

优势：

快速、简便

准确度得到提高

常用的烟气排放监测方法

ZRX-28139烟气黑度望远镜技术参数：

1、林格曼黑度等级0～5级；

2、视角放大率10倍；

3、可观测距离10～1000米；

4、物镜通光孔径50毫米；

5、分划面摄像倍率2倍；

6、误差不大于0.5级；