1.北京中瑞祥喷管实验装置  型号：ZRX-28277

ZRX-28277喷管实验装置 技术指标

一、工作条件

单相AC380V±10%  50Hz   功率：5.5KW

二、ZRX-28277喷管实验装置实验目的

用于《工程热力学》教学中“喷管临界状态的观察”实验，演示喷管压力流量的变化规律，并可看到临界压力和最大流量的现象。

三、ZRX-28277喷管实验装置产品特点

有机玻璃渐缩喷管、渐缩渐扩喷管、16锰钢稳压罐、孔板流量计 、差压计、可逆电机带动位移尺等。

四、ZRX-28277喷管实验装置技术参数

1、喷管直径4±0.2mm；

2、稳压罐：直径φ400mm，118升；

3、真空压力表：精度0.5级，（2只，测量范围：-0.1～0MPa）

4、位移传感器：电阻：5KΩ，精度：0.1%

5、步进电机；转速可调；

6、孔板流量计：高精度：±0.075%，高稳定性：优于0.1%FS/年。高静压：40MPa，连续工作5年不需调校。

五、ZRX-28277喷管实验装置产品规格与附件

1、主要配置：渐缩喷管、缩放喷管、稳压罐、真空压力表、孔板流量计 、差压计、位移装置等。

2、外形尺寸：2500×500×1000mm