1.北京中瑞祥台式氯离子测定仪 型号：ZRX-28408

仪器具有操作简便、灵敏度高等特点。广泛应用于城市供水、食品饮料、环境、医疗、化学、制药、热电、造纸、养殖、生物工程、发酵工艺、纺织印染、石油化工、水处理等领域的水质现场快速检测。

技术指标

1.测量范围：0.02～100.00mg/L，（分0.02～10.00mg/L和10.00～100.00mg/L两个量程）

2.示值误差：≤±5%(F.S)

3.重复性  ：≤3%

4.光学稳定性：仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A

5.外形尺寸：266mm×200mm×130mm

6.重量： 1000g

7.正常使用条件：

⑴ 环境温度:5～40℃   ⑵ 相对湿度: ≤85%

⑶ 供电电源: 220V

⑷ 无显著的振动及电磁干扰，避免阳光直射。

产品特点：

1、利用冷光、单色光作光源，光学稳定性极佳，不会受到各种光的干扰。

2、大屏幕液晶显示，所有设定、标定、记录操作全部在同集成环境下实现。

3、利用V/F转换、软件冗余、软件陷阱等技术，抗干扰性强。

4、可贮存10条工作曲线及199个历史记录，断电不丢失。

5、具有出厂校准和用户自定义标定功能

6、主机机壳采用模后ABS材料，防腐蚀性好。

产品配置

主机1台、比色管3支，试剂1套，电源线1根，说明书、合格证和保修卡各1份。