1.北京中瑞祥垂直提拉涂膜机 型号：ZRX-28019

产品简介：ZRX-28019垂直提拉涂膜机是专为研究液相生长薄膜而设计的精密设备，在恒温场内通过垂直提拉在液相中的样件而生长薄膜。本机采用高精度速度控制系统，以及触摸屏参数输入端，实现提拉涂膜全过程的自动控制。

ZRX-28019垂直提拉涂膜机主要特点

1、由驱动器细分两相混合式步进电机的步进角度。

2、可设定提拉速度、停留时间、入液速度、循环次数。

ZRX-28019垂直提拉涂膜机技术参数

1、电源：220V

2、提拉速度：10mm/min-1000mm/min

3、行程：350mm

4、浸液槽：640mm×342mm×50mm

5、样件尺寸：610mm×305mm，厚度1mm-5mm  可以根据客户要求订制

6、提拉负荷：≤5.5kg

ZRX-28019垂直提拉涂膜机产品规格

尺寸：636mm×680mm×1520mm

标准配件 1 控制盒 1个

2 浸液槽 1个

可选配件 可根据您的需要订做不同尺寸的卡样器