1.北京中瑞祥充氮烘箱,通氮干燥箱 型号:ZRX-27237

1、 ZRX-27237型充氮烘箱 技术参数；

工作室尺寸：H（高）*W（宽）*D（深）=450 * 450 * 350mm。

外 形 尺寸：H（高）*W（宽）*D（深）=830 * 970 * 540mm。

2、 外壳采用A3优质冷轧钢板和角钢焊接制成,表面覆环保型耐高温金属锤纹烤漆，箱体美观耐用。

3、 工作室采用1.0mm201不锈钢拉丝板折弯、焊接制成，包括内部循环风道均采用不锈钢板制成。箱壁接缝全部采用氩弧焊密封焊接而成,密封性能极佳,能快速去氧防止氧气渗漏,有助于提高产品的烘烤质量。

4、 工作室内底部70mm起平分2层,配不锈钢载物搁板网2块(搁板网可取出)。

5、 外壳与内胆之间充填硅酸铝纤维保温,保温层厚度100mm。远红外W形不锈钢加热器安装在工作室底部风道内与工作室密闭隔开。

6、 开门方式为正面单开门，箱门与工作室外框设有双层耐高温密封条和压紧装置,因此有效地保证了箱体的密封性能和洁净度。

7、 温度范围：常温~250℃以内可任意调节，升温速度每分钟7~8℃，加热功率：3KW   工作电压：220V /50Hz。

8、 工作室内温差：℃，控温精度：±1℃。工作室内设有左右循环风道配有强压鼓风循环系统并左右水平送风。

9、 耐高温长轴鼓风电机安装在箱体的左下侧，鼓风功率：40W  工作电压：220V /50Hz。烘箱控制面板上配有带调节阀的氮气进气装置和流量观测计。

10、电器控制元件安装在箱体的左侧，温度控制采用微电脑双数显智能温控仪自   动控温、恒温（自动P.I.D演算），采用PT100型感温探头测量，测温精确，使用寿命长。

11、配有独立的智能双数显超高温保护仪表当烘箱内温度超过主控仪表所设定的温度时超温保护仪开始动作，自动切断加热电源并发出音乐报警。

12、另装有数显0~99.9（时/分/秒）的三位LED显示的时间定时装置及报警功能当烘箱内温度达到主控仪表的温度设定值时，定时器自动开始计时，当时间达到设定值时自动停止加热，同时启动声光报警器自动报警以提示工作结束。烘箱控制面板上配有带调节阀的氮气进气装置和流量观测计便于调节。

13、总电路中装有过载、短路、漏电保护器，风机控制电路中装有过载、过热、缺相保护器，当电机出现异常情况时起到自动保护作用。