1.北京中瑞祥手持式色差计型号：ZRX-27180

作业现场色差测量。

用    途：作业现场色差测量。

特    点：操作简单，轻便灵活；可测量色度、密度；完美的颜色管理设置。

测量范围：400nm～700nm/20nm

测量项目：光谱反射率(值和图)，偏色判断图，L*a*b*色差坐标图，XYZ，ΔXYZ，Yxy，ΔYxy，                   L*a*b*，ΔL*a*b*，L*C*H，ΔL*C*H*，L*u*v*，ΔL*u*v*，Hunter Lab，Hunter ΔLab，              WI•Tw(ISO 105-J02)，WI(ASTM E 313)，WI(ISO 2470)，ΔWI(4种)，W，WB，                     ΔWB，YI(ASTM E313)，YI，ΔYI(2种)，Munsell值(HV/C C/2°&D65/2°)，MI，                      接受/拒绝测定，RGB，反射密度(CMYK)，Δ反射密度(CMYK)

色 差 式：ΔE*ab、ΔECMC(可设任意系数)、ΔE*94(可设任意系数)、ΔEFMC-2、ΔE*uv、ΔE

测量精度：ΔE*  0.05(Φ10mm)；0.08(Φ3mm)；0.10(Φ2mm)

测量面积：Φ10mm(标准)，Φ3mm，Φ2mm

照明条件：垂直面照明：0°-45°

观察条件：A，C，D50，D65，F2，F6，F7，F8，F10，F11，F12 (2°，10°)

光    源：卤素灯，3V/500mA

电    源：镍-镉电池，4.8V/800mAh或AC变压器，9V/500mA

尺寸质量：W 77mm ×D 212mm ×H 84mm，0.77kg(含电池)