1.北京中瑞祥电力电缆故障定点仪   型号：ZRX-28533

ZRX-28533配合高压信号发生器,进行声磁同步测试，可以对电力电缆的高阻和闪络型故障定点，定点的同时可以探测路径。

配合音频信号发生器，进行音频感应测试，可以迅速准确地探测电缆路径，进行低阻故障定点，并能进行电缆的鉴别和深度测量。

ZRX-28533特  点

功能完善，可对各种电缆故障进行定点和确定电缆路径。

测量精度高，高阻故障定点和路径探测的误差均不超过0.2米，低阻故障定点误差不超过2m。

仪器有声磁同步与音频感应两种工作方式，分别使用两种不同的探头，更换探头后，仪器自动切换工作方式。

同步接收电缆故障点放电产生的声音和磁场信号，抗干扰能力强。

利用光标能确定声音和磁场信号之间的延时，进而确定故障点的远近。

探测方法以波形识别为主，耳机监听为辅，消除听觉误差，操作不易疲劳。

针对不同的故障类型和定点环境，仪器为故障定点时的耳机监听提供了触发和非触发两种方式，使操作人员更加快速有效地判定故障位置，达到精确定点。

信号波形在大屏幕液晶显示器上显示，波形直观，容易识别。

采用高性能可充电锂离子电池供电，电池充电智能化自动管理，电池充满后可连续工作八小时以上，并具有自动关机功能。

既可以使用可充电锂离子电池供电，也可以使用更换方便的干电池供电。

操作简单方便、外形美观、便于携带。

ZRX-28533技 术 指 标

高阻故障定点精度  ：≤0.2m

路径探测精度      ：≤0.2m

低阻故障定点精度  ：≤ 2 m

功      耗        ：1.5W

充电器输入电压    ：AC：220V±10%

充电器输出电压    ：DC：9.1V

体      积(主机)  ：200mm×90mm×165mm

质      量(主机)  ：1Kg

使用温度          ：-10～40℃