1.北京中瑞祥台式荧光白度仪 型号:ZRX-28467

ZRX-28467数显白度仪主要适用于白色和近白色物体或粉末表面的白度测量。可以准确地得出与视感度相一致的白度值。对于纸张的不透明度可以准确测量。

本仪器可以广泛应用于纺织印染、油漆涂料、化工建材、纸张纸板、塑料制品、白色水泥、陶瓷、搪瓷、瓷土、滑石粉、淀粉、面粉、食盐、洗涤剂、化妆品等物体的白度测量。

ZRX-28467技术参数：

测量范围:0-199.9

白度公式:蓝光白度WB=R457、荧光增白度F

光源 LED光源

照测条件 符合GB/T3978规定45/0

显示 LCD液晶显示器

测量孔径 ￠30

分辨率 0.1

零点漂移 ≤0.2/10min

示值漂移 ≤0.3/3min

测量重复性 ≤0.3

环境温度 ＋5℃～＋35℃

相对环境湿度 ≤85%RH

供电电源  交流220V/50Hz

包装  纸箱

净重 6.5KG