1.北京中瑞祥电子式吹泡示功仪 型号：ZRX-28288

电子式吹泡示功仪是用来检测面团流变学特性的专用检测仪器，该仪器通过模拟实验室发酵和烘烤阶段中面团变形情况，检测分析面团的粘弹性、延展性和烘焙性能等。电子式吹泡示功仪主要用于小麦育种、小麦加工和流通环节小麦和面粉的品质评价，特别适用于低筋面粉的评价。

主要特点：

1. 采用电子检测技术，检测面团吹泡过程张力的变化，测试精度高，重复性和再现性好。

2. 采用电子数据采集方式，数据读取快捷、准确、测试方便，检测效率高。

3. 采用通用电脑和专用的数据处理软件进行数据处理，操作方便，使用成本降低。

4. 自动分析数据并能打印试验结果，数据结果具有可追溯性。

5. 温控系统采用PLC控制，控温效果好。

6. 检测方法符合标准GB/T 14614.4、ISO 21971、ICC121、AACC54-30的要求

技术参数：

1. 型号：ZRX-28288

2. 搅拌刀转速：60±2RPM

3. 和面机工作温度：24±0.2℃

4. 醒发箱工作温度：25±0.2℃

5. 吹泡空气流速：96±2 L/h