1.北京中瑞祥苯结晶点测定仪/结晶点测定仪 型号:ZRX-27056

适用范围

苯结晶点测定仪适用标准：GB/T3145

功能特点

1、进口全封闭式压缩机制冷；，上盖安装试管固定架，配套一支4-6℃精度± 0.02 ℃温度计一支。

2、先进的电磁搅拌；不锈钢电磁搅拌器,搅拌次数：60次/min

3、一体式结构，外型小巧、美观；杜瓦瓶透明浴缸

4、仪器外壳采用优质冷轧钢板制作，表面经静电喷塑高温烘烤处理，易清洁、耐腐蚀；

5、微电脑控制器， PID功能，数字显示温度（测试时连续显示），精确度0.1°C，Pt100 RTD温度探头；

6、台湾进口微型自吸泵进行内部循环，保证冷浴温度的均匀性

技术参数

1、 控温方式：进口数显PID温控仪

2、 温度范围：常温~-15℃，控温精度0.1℃

3、 制冷方式：压缩机制冷

4、 搅拌方式：双孔电磁搅拌

5、 工作电源：AC220V±10%     50HZ