1.北京中瑞祥继电器综合参数测试仪  型号：ZRX-28697

一、ZRX-28697继电器综合参数测试仪概述

1.简介

该仪器采用高速微电脑检测芯片，配合5.7英寸大屏幕液晶显示屏，方便的大按键输入键盘，且按键功能单一，方便用户快速的掌握仪器的使用方法。大屏幕LCD测试数据采用高亮显示，看上去一目了然，人机界面友好。该仪器可与电脑连接，把测试数据送到电脑进行数据统计，可直接生成出各种参数的直方图和测试报表。

该仪器可检测电磁继电器的线圈电阻，接触电阻，吸合电压，二次吸合电压，衔铁释放电压、触点释放电压，释放反峰电压，吸合时间，吸合回跳时间，释放时间，释放回跳时间，，吸合同步差时间。

该仪器具有大容量的存储器，最大可以存储500组参数数据。方便用户使用。

2、电源供电：单相220VAC；功耗：< 30VA

环境温度：10 - 40 ºC；相对湿度：< 80%

3、外型尺寸：44*32.5*12.5cm

二、 ZRX-28697继电器综合参数测试仪主要技术指标

1. 环境温度：

测量范围：2-51ºC，分辨率 0.01 ºC，精度±1%±0.2 ºC

2. 线圈电阻:

10-500Ω档:分辨率 0.1Ω，精度±1%±0.2Ω

500-2KΩ档:分辨率0.5Ω，精度±1%±1Ω

2K-20KΩ档:分辨率5Ω, 精度±1%±5Ω

3.接触电阻（接触压降）:

测试条件：100mA/6V；1A/6V；10A/13.5V三档

测试范围：0-500mΩ，分辨率0.1mΩ，精度±1%±0.2mΩ

测试条件：10A/13.5V

测试范围：0-200mV，分辨率0.1mV，精度±1%±0.2mV

4. 吸合/释放电压:

测试范围：0-50V， 分辨率0.01V，精度±1%±0.02V

7. 吸合/释放时间：

测试范围：0-65ms ，分辨率0.01ms ，精度±0.1ms

8. 吸合/释放回跳时间：

测试范围：0-65ms ，分辨率0.01ms ，精度±0.1ms

9. 继电器反峰电压：

测试范围：0-999.9V ，分辨率0. 1V

10．阶梯波（慢测）试时间：<2.5S

11．方波（快测）测试时间：<1.8S