XHR-150DT电动塑料洛氏硬度计

产品介绍

XHR-150电动塑料洛氏硬度计是一种专门测试非金属材料，如塑料、硬橡胶、合成树脂、摩擦材料及较软金属的硬度计。

功能特点

- 采用自动加卸试验力机构

- 外照明光源，可清晰看清所测试点

- 装有可调总试验力保持时间的电位器

- 操作简便迅速，除度盘对零外，没有人为的操作误差

- 具有很高的灵敏度，稳定性，适用于车间和试验室

技术参数

| 产品型号 | XHR-150DT |
| --- | --- |
| 初试验力 | 10kgf(98.07N) |
| 试验力 | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
| 硬度读取 | 表盘式 |
| 执行标准 | GB7407， JJG884 |
| 压头规格 | φ3.175mm钢球压头 φ6.35mm钢球压头 φ12.7mm钢球压头 |
| 洛式标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK |
| 硬度测 试范围 | HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 |
|  | HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 |
| 保荷时间 | 1-30s（塑料洛氏硬度测试的总试验力保持时间为15秒） |
| 试件最大高度 | 170 mm |
| 压头中心到机身距离 | 165 mm |
| 电源 | AC220V+5%,50-60Hz |
| 外形尺寸 | 510*212*700 mm |
| 机器净重 | 约85kg |

标准配置

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢球压头压头 | 3只 | 保险丝0.5A | 2根 |
| 硬度块（HRE,HRL,HRM,HRR） | 各1块 | 大、中、 V型试台 | 各1个 |
| 砝码 | 1套 | 防尘塑料罩 | 1个 |
| 仪器灯泡 | 2只 | 电源线 | 1根 |
| 产品使用说明书 | 1份 | 产品合格证 | 1份 |