## 酸纯化器

## 一、产品简介

酸纯化器：亦称高纯酸蒸馏纯化器、酸蒸馏器、亚沸腾蒸馏装置，简称酸纯化器(南京-瑞尼克-科技)是超净化实验室，痕量分析实验室必备产品之一，提取的高纯酸、高纯水可以配套我们公司Teflon系列的器皿使用。

## 二、工作原理

酸纯化器是利用热辐射原理，采用环保节能加热片加热，保持液体温度低于沸点温度蒸发，再将其酸蒸气冷凝从而制备高纯水和高纯酸等高纯试剂。含量约10PPB的酸经过一次蒸馏后，金属杂质含量可以降低到0.01PPB。

## 三、产品说明

可以满足ICP、ICP-MS低的检测需要及苛刻的分析应用中提供实验室级超纯酸，所用容器均采用Teflon耐腐蚀无吸附塑料，可以处理HNO3、HCL、HF等实验室的常用酸。实验证明将金属杂质含量约10PPB的酸经过一次蒸馏后，金属杂质含量可以降低到0.01PPB左右。若对酸要求更高，可增加提纯次数。广泛用于地质、光伏、质检等行业的痕量、超痕量分析。

四、高纯酸蒸馏纯化器特点

1、酸纯化器是制备高纯水和高纯酸或试剂的氟塑料仪器，它具有技术成熟，结构合理，安装简单，（安装在实验室的通风厨中）、操作方便。

2、石英亚沸蒸馏器虽避免了玻璃杂质的污染，但价格昂贵，容易破碎，对有些强酸有局限；离子交换水，又因有机物质的溶解带入有机物的干扰。

3、我公司的酸纯化器全部采用聚四氟乙烯材质及FEP试剂瓶，无任何石英部件，无污染和腐蚀，因此能大大降低空白值，在进行测定（原子吸收光谱、气相色谱、同位素、ICP-MS等）痕量元素及微量有机物时，是重要的配套仪器设备。

4、清洗方便，酸纯化器，可拆卸清洗，方便实用人员的多次蒸酸，保证酸的质量

5、维修简单，售后保障，相对国外酸纯化器，国产的售后维护是快捷简单，我公司酸纯化器大部分采用PTFE材质，电子控制器和主体部分分开，更换损坏零件方便，相对一体成型的仪器，我公司产品使用方便。

6、产品配套齐全，配套的FEP试剂瓶，PFA烧杯，备用FEP透明管、试剂瓶密封盖，无需外购其他产品，安装及可使用。

## 技术参数

1.自动控制功率，易于编辑的温度控制程序；

2.用于痕量分析中超纯酸（HNO3、HCL、HF）的制备；

3.采用高纯的TeflonFEP 、PTFE 、PFA 材质；

4.可以排除废液，可视液位；全部特氟龙材质；

5.控温精度：±1℃，控温范围：室温-200℃；

6.酸纯化过程在密闭环境下进行，避免仪器本身实验环境二次污染，整个流程无酸气逸出；

7.可持续加酸，取纯酸；不怕蒸干，具有过热保护功能；不用冷却水；

8、规格参考表：

| 品名型号 | 规格（ml） | 材质 | 产率（ml/h） | 功率（W） | 电压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸纯化器CH-I | 500 | FEP、PTFE | 30-45 | 350 | 220V/50Hz |
| 酸纯化器CH-II | 1000 | FEP、PTFE | 45-60 |  |  |
| 酸纯化器CH-III | 2000 | FEP、PTFE | 60-80 |  |  |
| 酸纯化器CH-III | 4000 | FEP、PTFE | 100-120 |  |  |

## 六、产品特征

## 1.用纯度较高的PTFE，FEP，PFA的材质的容器PTFE，TeflonFEP PFA材质的容器组合而成，无腐蚀，且纯化过程都在密闭的环境下进行，防止实验室污染；

2.采环保节能加热片加热，温度可控，稳定，连续，均匀，样品回收率高；

3.酸纯化系统体积小，安全，可置于实验室的通风橱；

4.操作简便、可拆卸、废液清洗方便；

5.将金属杂质含量约10PPb的酸经过一次蒸馏后，金属杂质含量可以降低到0.01PPb左右；

6.用于痕量分析中超纯酸的制备，通过纯化低成本的酸试剂到高纯酸，节省成本多达90%。

7.数据参考：

经我公司酸纯化器亚沸蒸馏后，经ICP-MS检测出HNO3中杂质的含量：

| 元素 | 测量浓度 （ng/g=ppb） | 分析方法 | 元素 | 测量浓度（ng/g=ppb） | 分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Be | ＜0.01 | ICP-MS | Ce | ＜0.01 | ICP-MS |
| Sc | ＜0.01 | GFAAS | Pr | ＜0.01 | GFAAS |
| V | ＜0.02 | ICP-MS | Nd | ＜0.01 | ICP-MS |
| Cr | ＜0.22 | ICP-MS | Sm | ＜0.01 | ICP-MS |
| Co | ＜0.03 | ICP-MS | Eu | ＜0.01 | ICP-MS |
| Cu | ＜0.29 | ICP-MS | Gd | ＜0.01 | ICP-MS |
| Zn | ＜0.07 | ICP-MS | Td | ＜0.01 | ICP-MS |
| Ca | ＜0.02 | GFAAS | Dy | ＜0.01 | GFAAS |
| Rb | ＜0.02 | ICP-MS | Ho | ＜0.01 | ICP-MS |
| Sr | ＜0.1 | ICP-MS | Er | ＜0.01 | ICP-MS |
| Y | ＜0.01 | ICP-MS | Tm | ＜0.01 | ICP-MS |
| Zr | ＜0.01 | ICP-MS | Yb | ＜0.01 | ICP-MS |
| Nb | ＜0.01 | GFAAS | Lu | ＜0.01 | GFAAS |
| Mo | ＜0.05 | ICP-MS | Hf | ＜0.01 | ICP-MS |
| Cd | ＜0.05 | ICP-MS | Ta | ＜0.01 | ICP-MS |
| Sn | ＜0.1 | ICP-MS | W | ＜0.01 | ICP-MS |
| Cs | ＜0.01 | ICP-MS | Tl | ＜0.01 | ICP-MS |
| Ba | ＜0.05 | GFAAS | Pb | ＜0.05 | GFAAS |
| La | ＜0.01 | ICP-MS |  |  |  |

专注自然成！

期待与您的合作！

单位：南京瑞尼克科技开发有限公司

联系人：季溪

TEL：138 138 88374（同微信）   025-8559 7772

QQ：2945178998    邮箱：13813888374@163.com

酸纯化器参数

酸纯化器参数

1、 产品型号： RNK-CH-I  /RNK-CH-II

2、 规格大小： RNK2000ml/RNK1000ml   
货号：RNKJCH2000X  /货号：RNKJCH1000X

3、 生产厂家：南京瑞尼克科技

4、 对应规格产酸率 80ml/h  50ml/h

5、 加热方式：电加热

6、 主要材质构成：采用高纯的TeflonFEP 、PTFE 、PFA 材质

7、 用于痕量分析中超纯酸（HNO3、HCL、HF）的制备；

8、 可以排除废液，可视液位；全部特氟龙材质；

9、 控温精度：±1℃，控温范围：室温-200℃；

10、 酸纯化过程在密闭环境下进行，避免仪器本身实验环境二次污染，整个流程几乎没有酸气逸出；

11、 可持续加酸，取纯酸；不怕蒸干，具有过热保护功能；不用冷却水；

12、 操作简便、可拆卸、纯化多种酸、废液清洗方便；

13、 装配换液阀门，保护使用人员安全

14、 将金属杂质含量约10PPb的酸经过一次蒸馏后，金属杂质含量可以降低到0.01PPb左右；

15、 用于痕量分析中超纯酸的制备，通过纯化低成本的酸试剂到高纯酸，节省成本多达90% 配件齐全，2组特氟龙FEP试剂瓶+PFA配液烧杯