产品介绍：

凌科(LK)系列冷水机是一款通用型精密冷水机，它采用名牌压缩机制冷，全不锈钢管路系统，配备高性能控制器，多级离心水泵，内置过滤装置，可满足多种需求。

内置有多种检测与报警功能，可提供水流报警保护、水位报警保护、超温报警保护。可根据用户需要提供RS485串行接口与配套设备通讯，能够全面管理冷水机的全部设备。

主要参数:

| 序号 | 技术指标 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 名义制冷量 | 3500W@25℃ |
| 2 | 控温范围 | 5~35℃ |
| 3 | 控温精度 | ±1℃（可选配±0.1℃） |
| 4 | 循环流量 | 33~60L/min |
| 5 | 循环压力 | 1.4~1.7bar(可根据需求选配) |
| 6 | 水箱容积 | 36L |
| 7 | 过滤装置 | PP棉或去离子过滤，水质洁净 |
| 8 | 工作方式 | 启停式或PID |
| 9 | 冷却方式 | 风冷式 |
| 10 | 安全保护 | 1、高低温报警保护； 2、水箱液位不足报警保护； 3、制冷系统180S延时启动保护； |
| 11 | 进出口接口 | G3/4"（进出口接头根据连接管内直径选配） |
| 12 | 外形尺寸 | 690×560×940mm（宽×深×高） |

主要特点：

1、采用智能PID控温技术，控温精确；

2、不锈钢循环系统，水质清洁无腐蚀；

3、外观精美，结构合理，排风散热好；

4、减震良好，噪音低；

5、前开门设计，内置过滤装置，清洁方便；

6、不锈钢翻盖水箱，便于清洗；

7、可选水位、水流、高低温报警信号输出；

客户案例：

应用领域：

分析仪器领域：原子吸收光谱仪（AAS）、电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP)、电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）、扫描仪、透射电镜（TEM）、氧氮氢分析仪;

实验仪器领域：疲劳试验机、高频熔样机、凯氏定氮仪、索氏提取器、脂肪提取仪、旋转蒸发仪、不锈钢（玻璃）反应釜、发酵罐、回流提取装置、蒸馏冷凝器、电泳仪、手套箱;

激光设备领域：激光打标机、激光切割机、激光雕刻机、激光打印机、激光投影仪、激光器;

真空设备领域：真空镀膜机（包括真空离子蒸发/磁控溅射/MBE分子束外延/PLD激光溅射沉积）、真空炉、等离子刻蚀机、真空泵（分子泵/扩散泵/旋片泵/罗茨泵/干泵）;

机床设备领域：CNC机床电主轴/液压站/润滑站/切削加工液/减速箱、CNC机床伺服电机/直线电机/力矩电机;