| 品牌： | ROOKO瑞柯 | 税 率 |
| --- | --- | --- |
| 请选择对应 销售公司 | 宁波瑞品仪器有限公司 | 开具13%增值税专用发票 |
|  | 宁波盘羊仪器有限公司 | 开具3%增值税普通发票 |
| 开票品名/规格： | FT-541SJB双极板四探针电阻测试仪 |

FT-541SJB自动双极板材料四探针低阻/接触电阻测试仪

一.概述：

用于双极板材料本体电阻率和双极板与炭纸之间的接触电阻的测量和分析.

通过PC软件操作界面运行，四探针低阻测量和接触电阻分析，自动生成报表，自动获得压力变化下电阻，电阻率和电导率的变化图谱，样品厚度测量，自动运算.统计分析，

二.参照标准：

GB/T 20042.6-2011质子交换膜燃料电池 第6部分：双极板特性测试方法中四探针低阻测量和接触电阻测试方法及要求；

三.参数资料

1.方块电阻范围：10-5～2×105Ω/□

2.电阻率范围：10-6～2×106Ω-cm

3.测试电流范围：0.1μA ，1μA，10μA，100µA，1mA，10mA，100 mA

4.电流精度：±0.1%读数

5.电阻精度：≤0.3%

6.PC软件界面：电阻、电阻率、方阻、温度、单位换算、温度系数、电流、电压、探针形状、探针间距、厚度 、电导率、电阻率、压强等.

7.测试方式: 四探针测量（体电阻率）和四端法（接触电阻测量）

8.压力范围：0-1000kg（0-4MPa）.

9. 样品形状为正方形（镀金电极为5cm×5cm)，面积为25cm2（其他规格定制）

10.工作电源: 输入: AC 220V±10% ,50Hz  功 耗：<30W

11. 加压方式：自动

12. 样品高度量程和精度：高度测量范围：0.001-10.001mm，测量分辨率0.001mm

13.温湿度范围：常温-50度；湿度：20%-98%

14.恒压时间：0-99.9S

15.标配标准件：a.标准校准电阻1个；b.标准高度校准件1个

16. 工作电源：220±10% 50HZ/60HZ

17.标配外选购：

1）.电脑和打印机依据客户要求配置；    2）.计量证书1份

配套方案：解决各材料状态 --固态、液态、气态、颗粒状 电阻、电阻率、电导率测量

ROOKO瑞柯仪器------专注于新材料测量与分析仪器解决方案

----解决材料：

导体、半导体、绝缘材料常温及高温等环境下电性能分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.