| 请和我们保持联系： |
| --- |
| 联系人： |  | 手机： |  |
| 电话： |  | 传真： |  |
| E-mail： |  | QQ: |  |

产品信息如下：

| 品牌： | ROOKO瑞柯 | 税 率 |
| --- | --- | --- |
| 请选择对应 销售公司 | 宁波瑞品仪器有限公司 | 开具13%增值税专用发票 |
|  | 宁波盘羊仪器有限公司 | 开具3%增值税普通发票 |
| 开票品名/规格： | FT-304A织物表面比电阻测试仪 |

FT-304A织物表面比电阻（电阻率）测试仪

一.参照标准：

(1)参照标准：GB/T 22042-2008《服装 防静电性能 表面电阻率试验方法》；

EN 1149-1-1995 《防护服 静电性能 第1部分表面电阻检验方法和要求》；

FZ/T 64013-2008 《静电植绒毛绒》.

二.适用范围：

用于测量织物、地毯、薄膜以及其他绝缘材料的表面比电阻（表面电阻率），表面比电阻的大小可间接反映试验材料表面静电，从而反映试验材料的带静电性.采用施加(100±5）V的直流电压于被测样品上进行测量.

三.功能介绍：

16次方高阻量程，配置屏蔽箱，液晶显示器，薄膜按键，不同档位的测量范围，可测量材料表面电阻、体积电阻、电阻率值、微电流测量、具有232和USB通讯端口，可选购PC软件分析数据，和报表管理. 中文或英文两种语言本.

四.参数：

| 1.电阻测量范围 | 104Ω～1×1016Ω |
| --- | --- |
| 2.电阻率测量范围 | 104～ 2.0×1016Ω-cm |
| 3.测试电压 | 0-1000V |
| 4.基本准确度（标准电阻） | ＜1G ±1% ;≥1G ±3%; ≥1T ±10% ;≥10T ±20% |
| 5. 液晶显示 | 电阻、电阻率、温度、电流、电压、样品尺寸数据 |
| 6. 使用环境 | 温度：0℃～40℃，相对湿度<80% |
| 7. 电源 | AC 220V，50HZ， 5W |
| 8.测量模式 | 1.标配液晶显示器+薄膜按键操作 2.选购PC软件运行操作 |
| 9. 电极 | FT-05B三环电极1套+屏蔽箱1个 |
| 10.选购项目 | PC软件1套. 标准电阻1-2个. |
| 11.尺寸 | L 340mm* W 320mm* H 120mm |

配套方案：

解决各材料状态

--固态、液态、气态、颗粒状 电阻、电阻率、电导率测量

ROOKO瑞柯仪器------专注于新材料测量与分析仪器解决方案

----解决材料：

导体、半导体、绝缘材料常温及高温等环境下电性能分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.

电极图片