SC-E0型大米外观品质检测仪智能版

1用途：精准自动检测各种类大米（粳米、籼米、杂交米、有机米等）精米的外观品质指标。

2系统组成：扫描成像仪及附件、分析软件和电脑（电脑另配）。

3 主要性能指标：

★配光学分辨率4800×4800、A4幅面的扫描仪来彩色成像。

★符合国标GB/T1350稻谷、GB/T17891优质稻谷或GB1354-2018大米、大米粒型分类判定LS/T6116-2016（如：每粒的长、宽、长宽比、面积等）、粮食行业标准 大米LS/T 3247—2017、GBT35881-2018粮油检验 稻谷黄粒米含量测定 图像分析法等标准。可一次性测量自动分析30g以上大米样品的整精米率、碎米率、垩白度/率、黄粒米率、大米颜色黄度指数和大米白度测定。整精米率、碎米率指标的一键化分析测量误差≤±1.0%、重现性误差≤±0.25%。具有检测指标微调修正特性。

★可自定义整精米率、碎米率、垩白度/率等与粮价的关系，以便收粮交易定价。可输出分析标记图、保存结果数据至Excel表。

★具有条码枪样品名输入接口。

4．环境条件：

温度10~30℃，相对湿度≤85%。仪器应放在平稳工作台上，周围无强烈的机械振动和电磁干扰；电源要求220V±10%，50Hz。

注：本技术标书中打★款项必须响应，否则为重大偏离

选配电脑推荐：品牌电脑（酷睿i5 CPU / 8G内存/ 19.5”彩显/无线网卡，5个以上USB2.0口，运行环境Windows 10完整专业版或旗舰版）