口罩颗粒自动过滤效率（PFE）性能测试仪

主要参数：样品流量率：10-100L/min
控制模式：自动
样品夹紧：气动夹紧

口罩颗粒自动过滤效率（PFE）性能测试仪

1、气溶胶发生器发出的气溶胶在到达测试滤料之前需要经过两道处理；1.通过与加热后的气体混合（对盐

雾来讲）产生气溶胶盐颗粒。2.通过静电中和器将气溶胶所带静电中和掉，此举作用在于减少颗粒损失和静

电对测试结果的影响。

2、气溶胶经过以上两道程序处理后，以一定流速(流量）到达测试滤料表面，开始测试程序，对过滤效率测

试而言，测试时间很短暂，仅需几秒时间即可完成对一片滤料的测试。对于加载实验测试实验则相对较长，

通过粒子计数器或激光散射光度计对滤料上下游气溶胶数量浓度或质量浓度进行测量，并计算过滤效率，同

时通过压差传感 器对滤料两侧压降进行监测。

符合标准：

NIOSH 42 CFR Part 84 呼吸防护装置

EN 134 呼吸防护器.微粒过滤器.要求、检验和标志

JMOL 日本防护口罩标准

GB 19083 医用防护口罩技术要求

GB2626 自吸过滤式防颗粒物呼吸器

GB 32610 日常防护型口罩技术规范

主要特点：

智能触摸屏控制+测试报告打印：

PLC控制系统，更高效更可靠，可编程7寸彩色液晶触摸屏，实

现控制，监测，计算，数据显示等多种功能

多种测试夹具：

仪器有多种测试夹具，可以测试不同类型的口罩。

自动化程度高：

设备设计成双控制气动夹紧方式，操作方便，安全性高。

内置功能强大：

设备可以测试穿透效率、穿透阻力及流量率同时设备的流量压差可

以任意设置，满足多种实验，性能稳定，测试数据重复性好。

应用领域

口罩过滤性能测试仪 用于呼吸防护产品的滤芯，一次性口罩，过滤介质等的性能测试，适用于此

类产品的安全性测试，基本过滤性能评定以及新产品的开发指导。

主要技术参数：

| 控制模式：自动 | 测试周期：30s或其他 |
| --- | --- |
| 样品流量率：10-100L/min | 滤料截面：多种/根据使用要求 |
| 样品夹紧：气动夹紧 | 传感器：温度传感器，相对湿度传感器，大气压力传感器 |
| 粒子计数器： 0.3-1.0μm/0.1-0.5μm/0.1-1.0μm /1.0-10.0μm/10.0-100μm | 重量:155kg ，电源:220V 50Hz |
| 测试溶液：DEHS,PAO,Paraffiffiffin Oil,Dust或其他 | 外观尺寸（长x宽x高）:900mm×850mm×1650mm |
| 压差：2000Pa±1%FS |  |