产品描述：

北京成萌伟业科技有限公司研发的CM200-2 氮吹仪主要用于大批量样品的浓 缩或制备（如药物筛选、激素分析、液相、及质谱分析中的样品制备） 。工作原理：通过将氮气吹入加热样品的表面，使样品中的溶剂快速蒸发、分离，从而达到样品无氧浓缩的目的，保持样品更纯净。使用氮吹仪代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩，能同时浓缩几十个样品，省时高效。

产品技术特点：

- 加热器使样品被快速加热至蒸发温度,同时气体经气针吹至溶液表面，促使溶液快速蒸发和样品浓缩。
2、气针在气腔的位置可被改变，使之适用不同的试管。
3、气腔高度可以调节，标准气针长度为150mm。
4、有24个气体控制开关，可调节气体大小直至关闭，不浪费气体。
5、在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中。
6、内置超温保护装置，自动故障检测及报警功能。
7、LED显示屏，温度同步显示、时间递减显示，操作简单方便。
8、标准配备气腔和专用可调节支架。

9. 传热均匀，升温迅速

产品技术参数：

| 产品型号 | CM200-1氮吹仪 | CM200-2氮吹仪 |
| --- | --- | --- |
| 温度范围 | 室温+5℃—150℃ |
| 升温时间 | ≤30min （从40℃升至150℃) |
| 温度精度（40~100℃） | ±0.5℃ |
| 温度精度（100~150℃） | ±1℃ |
| 温度稳定性（100℃） | ±0.5℃ |
| 放置模块数量 | 1块 | 1块 |
| 放置试管数量 | 12个 | 24个 |
| 时间设置最长 | 99h59min |
| 氮气流量 | 0—10L/min |
| 氮气压力 | ≤0.1MPa |
| 最大功率 | 200W | 400W |
| 外形尺寸 | 280X240X500 mm | 280x240x500 mm |
| 模块型号选择 | 参见CM200系列可更换模块 |

仪器常规配置

用户可从CM01A—CM18规格中人选模块，模块可以互换，常规配置CM06.CM07模块。可选配流量调节阀。

CM200系列可更换模块

| 型号 | 试管直径 | 试管数 | 模块尺寸mm |
| --- | --- | --- | --- |
| CM06 | 15 mm | 12 | 96 x 96 x 49 |
| CM07 | 16 mm | 12 | 96 x 96 x 49 |
| CM08 | 19 mm | 12 | 96 x 96 x 49 |