LB-600红外测油仪

- 符合标准：符合国家标准“HJ637-2018水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法”。

- 技术原理:

根据HJ637-2018标准，用四氯乙烯萃取水中的油类物质，测定总萃取物，然后将萃取液用硅酸镁吸附，经脱除动植物油等极性物质后，测定石油类。总萃取物和石油类的含量均由波数分别为2930cm-1（CH2基团中C-H键的伸缩振动）、2960cm-1（CH3基团中C-H键的伸缩振动）和3030cm-1（芳香环中C-H键的伸缩振动）谱带处的吸光度A2930、A2960和A3030进行计算。动植物油的含量按总萃取物与石油类含量之差计算。

3、仪器的使用部门

环境监测系统、石油化工、水文水利、自来水、污水处理厂、火力发电厂、钢铁企业、高校科研教学、农业环境监测、铁路环境监测、汽车制造、海洋环境监测、交通环境监测、环境科研等检测室、实验室使用。

- 仪器应用范围

该仪器主要应用在地表水、地下水、工业废水中含油量的测量，也可用于餐饮业烟气中油的监测和固体中含油量的监测。该仪器是测量水体、气体、固体中含油量的专业仪器。

- 技术特点

- ★真正的三波数，红外三波数谱图清晰，刻度准确，可以清晰显示三个波数产生的吸收谱图和吸光度；

- 具有测量仪器校正系数功能且可标准曲线校正，可单点校正，多点校正，曲线校正；

- ★可配备全自动萃取器，实现水样处理一机多用途操作：全自动定量进液、萃取、振荡吸附动植物油，杜绝人工操作和有毒试剂接触，有效保障操作人员健康安全

- 能检验萃取剂的透光率和纯度，能分辨各种干扰物；

- ★可以检测水样中的油类，石油类，动植物油，还可以检测饮食业油烟气体中含油，固体中含油；

- 采用专用的NC红外光源，寿命长，无其他光照射；

- ★电调制光源，替代机械切换光源，简化结构，提高性能；

- 零点自动实时调整，基线稳定性好零，消除基线漂移影响；

- 采用Windows XP或win7操作系统控制；

- 具有自动统计分析、谱图显示、储存、打印等功能，与OFFICE软件兼容。

可拆卸一体化光学系统，体积小、光程短、能量大，先分光后吸收，稳定性好。

- 技术指标

| 项 目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| ★ 检出限 | 3SD≤0.04mg/L(测量11次空白计算3倍标准偏差) |
| ★最低检出浓度 | 0.005mg/L |
| 最大测量浓度 | 0.0-100%纯油（稀释或富集） |
| 重复性 | RSD≤1%(30-100mg/L油样测定11次) |
| 准确度误差 | <2% |
| 相关系数 | R>0.999 |
| 扫描速度 | 全谱扫描，30秒钟/次 |
| 波数范围 | 3400cm-1～2400cm-1（即2941nm～4167nm） |
| 吸光度范围 | 0.0000～2.0000AU（即透过率100～1%T） |
| 波数准确度和重复性 | ±1cm-1 |
| 基线漂移 | ＜0.005AU/60min。 |
| 主机外型尺寸 | 45cm×35cm×13cm（长宽高） |
| 使用电源 | (220±22)V、(50±1)Hz、50VA |

- 装箱单

| 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 红外分光测油仪 |  | 台 | 1 |
| 石英比色皿 | 4cm | 个 | 2 |
| 主机电源线 |  | 条 | 1 |
| 测油仪操作使用软件 |  | 套 | 1 |
| 信号线 |  | 条 | 1 |
| 使用说明书 |  | 份 | 1 |
| 国家标准油 | 1000mg/L | 支 | 1 |
| 产品合格证 |  | 份 | 1 |
| 产品保修维修单 |  | 份 | 1 |
| 安装启动验收单 |  | 份 | 1 |

| 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 红外分光测油仪 |  | 台 | 1 |
| 石英比色皿 | 4cm | 个 | 2 |
| 主机电源线 |  | 条 | 1 |
| 测油仪操作使用软件 |  | 套 | 1 |
| 信号线 |  | 条 | 1 |
| 使用说明书 |  | 份 | 1 |
| 国家标准油 | 1000mg/L | 支 | 1 |
| 产品合格证 |  | 份 | 1 |
| 产品保修维修单 |  | 份 | 1 |
| 安装启动验收单 |  | 份 | 1 |