HydraProbe Lite 的“介质阻抗”测量原理不同于现有的TDR、电容法和FDR土壤测量仪。进行土壤参数测量时，利用50兆赫兹射频波并将土壤的能量存储和能量损失考虑在内。与其它土壤传感器不同的是，这项独特的专利技术将能量存储（介电常数实部）和能量损失（介电常数虚部）独立计算。HydraProbe Lite 介电谱精确的数据和信号特征有助于找出影响土壤水分测量的误差因素，包括温度、盐分和土壤类型。

该方法通过了来自多家科学刊物进行的最严格的科学审查，包括《Vadose Zone Journal》、《American Geophysical Union》、和《The Journal of Soil Science Society of America》。

特点

质量可靠

可进行持续稳定的长期监测，监测数据准确，无需进行校正

稳定 - 不会出现数据漂移，可确保持续精准的监测

专利技术 - 精准地测量土壤湿度和电导率，可对灌溉和施肥进行更精准的优化

土壤水分测量的校正已经通过了行业同行进行的最严格的科学审查，使其成为现有最值得信赖的土壤传感器

坚固耐用

持久耐用的不锈钢探针，完全密封的元件，紧凑密封设计

可无限期用于土壤监测，可随意进行迁移和重新部署，无需有任何顾虑

是边远地区、恶劣环境条件下及数据要求苛刻的应用的最理想选择

可进行原土壤/残积土（原状土），甚至坚硬压实黏土的测量

精度达到科研级别，在任何测量条件下都可以提供持续精准可靠的数据

不同时间和不同空间的测量结果前所未有的一致。不同位置、不同季节、不同土壤类型或湿度范围下，使用不同传感器进行测量时，无偏差

可同时对土壤参数中最重要的三项数据进行持续测量

不同于大多数使用TDR和电容法的传感器，HydraProbe Lite 受温度、盐度和土壤矿质的影响较小

电导率（盐度）

由于盐与水混合会导电，因此土壤电导率与土壤的盐度相关。电导率参数有时也被称为“盐度”许多土壤养分均为盐——盐度来源。养分积累、排水不良和含盐灌溉水会导致土壤盐度不必要的增加高电导率会影响土壤湿度数据，使用电容法对湿度传感器进行监测时会产生误差。相较于其它基于电容法的传感器探针进行测量，使用 HydraProbe Lite 进行土壤湿度测量受盐度影响较小

土壤电导率会由于土壤的水分含量不同而产生显著差异，会受到灌溉水、施肥、灌溉及其它自然作用的影响压实、黏土含量和有机物质会影响水分保持量的趋势，也会影响土壤的电导率

由于植物对水分的需求随着盐度变化而变化，因此电导率对植物根部水分有效性的影响极大，会因温度变化对电导率进行修正，因此仪器使用者可在不受土壤温度影响的前提下作出比较

HydraProbe Lite 还可以对介电常数进行测量，因此这种算法可用于对土壤孔隙水的溶液导电率进行估算，从而获得更准确的土壤盐度特征数据

技术参数

水分测量范围：0~100% WFV

分辨率：0.1% WFV

准确度：±1% WFV；细黏土：± ≤3% WFV

温度测量范围：-30~+60℃ （低温版本）

-10~+60℃ （标准版本）

分辨率：0.1℃

准确度：±0.3℃

电导率测量范围：0~15ms/cm

分辨率：0.01

准确度：± 2.0%

不同传感器的测量偏差：± 0.012 WFV

供电：9-20 VDC

耗电：休眠状态：<1 mA 激活状态：<10 mA

线缆：3根线：电源线、地线、数据线

波特率：1200

通讯协议：SDI-12标准1.2

通讯接口：串行，允许多个传感器通过单根电缆连接到任何支持SDI-12的数据记录器。

储存温度：-40 ~+65°C

防水性：可持续完全浸没

电缆：持久耐用的防紫外线缆，可直地埋或暴露于环境

传感器长度：11.5 cm

传感器：直径：4.0 cm 探针长度：5.6 cm

探针材质：316不锈钢

HydraProbe是由Stevens公司新推出的土壤传感器。作为原Hydra Probe土壤传感器的升级型号，HydraProbe土壤传感器提供了更高的测量精度，同时支持SDI-12和RS-485通讯协议，为您提供了更多的选择。

HydraProbe土壤传感器利用专利技术同时对水分、电导率和温度这三项最重要的土壤参数进行持续稳定精准的测量。

作为现有最具科学研究价值的一款土壤传感器。20多年来，HydraProbe已经成为美国农业部 (USDA)、国家海洋和大气管理局 (NOAA)、农场、灌溉业龙头公司及大学不可或缺的设备。采用结构紧凑的一体化设计，长年为客户提供值得信赖的测量数据。

特点

同步测量土壤水分、电导率、盐度和土壤温度

能适应于高盐碱性土壤环境

即时响应，快速测量

已经过十年的实践检验，技术成熟

与大多数数据采集器具有良好的兼容性

设计紧凑，便于携带，经久耐用

使用方便，免维护

主要技术参数

水分测量范围：0~100% WFV / 干至饱和

分辨率：0.1% WFV

准确度：±1% WFV

温度测量范围：-30~+60℃ （低温版本）

-10~+60℃ （标准版本）

分辨率：0.1℃

准确度：±0.3℃

介电常数：1～78，空气＝1，蒸馏水＝78；

分辨率：0.001

准确度：±1.5%或0.2

电导率测量范围：0~1.5s/m

分辨率：0.001

准确度：± 2.0% 或0.005s/m

不同传感器的测量偏差：± 0.012 WFV

供电：9-20 VDC

耗电：休眠状态：<1 mA 激活状态：<10 mA

线缆：3根线：电源线、地线、数据线

波特率：1200

通讯协议：SDI-12标准1.2、RS-485

通讯接口：串行，允许多个传感器通过单根电缆连接到任何支持SDI-12的数据记录器。

储存温度：-40 ~+65°C

防水性：可持续完全浸没

电缆：持久耐用的防紫外线缆，可直地埋或暴露于环境

传感器长度：11.5 cm

传感器：直径：4.0 cm 探针长度：5.6 cm

探针材质：316不锈钢

电缆长度：60m（SDI-12），1219m（无连接器时最大304.8m）

重量：200g