CLJ-E3016尘埃粒子计数器

技术参数及性能：

尘埃粒子计数器是检测尘埃颗粒浓度，颗粒大小及净化等级的专用计量仪器，广泛应用于微电子、医院、制药、生化制品、食品卫生、精细化工、精密机械和航空航天等生产和科研单位用于检测各类净化环境的理想仪器。，

| 采样量 | 2.83L/min(0.1cfm/min) |
| --- | --- |
| 检测范围 | 100级～100万级 |
| 采样周期 | 1～9999秒 |
| 自净时间 | ≤10 (min) |
| 测量方式 | 六档同时显示 |
| UCL报表 | 内嵌有“ISO”、“旧版GMP”、 “2012版GMP动、静态”四种标准 |
| 工作时间 | 8小时 |
| 工作环境 | 温度:10～35℃ 相对湿度: 20～75%RH |
| 测量温度和湿度的范围与精度：（选购） | 温度：0～50℃±1℃ 湿度：0～100%RH±5% |
| 外形尺寸 | 230×120×280 |
| 粒径通道 | 0.3、0.5、、1.0、3.0、5.0、10（μm）六档 |
| 打印 | 内置打印机，热敏打印 |
| 报警功能 | 带级别报警功能100，1000，10000，100000级报警 |
| 数据储存 | 1000组 |
| 显示或打印可将2.83升/分内所含颗粒转换 | 换成1m3所含颗粒数 |
| 电源 | 内置锂离子充电电池可工作8小时以上，充电器工作电源AC110～220V，50/60Hz |
| 最大功耗 | 25W |
| 重量 | 3kg |
| 光源 | 激光光源 |
| 显示 | LCD（液晶屏） |
| 备注 | 自动判断净化等级、配等动力采样头、采样架，可与PC电脑数据采集系统连接可进行远程控制，光盘（PC机通讯专用软件）、232USB连接线、温湿度探头（选购件）、配仪器铝箱 |