低温操作台

AXT-0.7W/1.3W/1.3WN                     AXT-1.3L/2.0L

2~8本产品广泛应用于血站分装、标贴、挤压血液、血液制品处理。

产品性能特点：

采用进口原装Danfoss压缩机，性能稳定，制冷效果好

节能：低温操作台配备进口压缩机的制冷系统，短时间内将温度降到设定温度。采用AUCMA独有的变冷凝压力、变蒸发压力控制技术，使制冷系统节能运转，节能5%以上；

温度恒定：该系列低温操作台的控制系统通过感知台面温度的高低，来控制制冷系统的运行，使台面的温度保持在所需设定温度；

结构设计合理：制冷区台面采用优质不锈钢板，温度均匀性好，并且清洁耐腐，工作人员在该台面上进行血液制品标识处理等操作。

安全：多重保护，确保使用安全。

具有调节键自锁设定，温度调节方便，又可避免误操作，使用安全

采用意大利进口微电脑数字温控系统，温度数字显示，直观明了

| 产品型号 | 电压 （V/Hz） | 功率 （W） | 工作温度 （℃） | 使用环境温度 （℃） | 外部尺寸（mm） （宽×深×高） | 制冷区域面积（m²） | 制冷 方式 | 重量 （Kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AXT -0.7W | 220/50 | 1200 | 2～8 | 10-28 | 1200*750*860 | 0.65 | 风冷 | 80 | 120 |
| AXT -1.3W | 220/50 | 1500 | 2~8 | 10-28 | 1900*840*850 | 1.25 | 风冷 | 110 | 150 |
| AXT-1.3WN | 220/50 | 3500 | 2～8 | 10-28 | 1850*850*800 | 1.3 | 直冷 | 160 | 220 |
| AXT -1.3L | 220/50 | 1600 | 2~8 | 10-28 | 1670*830*1800 | 1.3 | 风冷 | 168 | 220 |
| AXT -2.0L | 220/50 380/50 | 2150 | 2~8 | 10-28 | 1790*1500*1800 | 2.0 | 风冷 | 210 | 285 |