LB-ST索氏提取器

产品说明：

索氏脂肪提取器(又名脂肪测定仪,索氏提取器)，是利用索氏提取技术研制而成的用于实验室测定脂肪含量的一款设备，具有设计合理、性能稳定、精确度高、操作省力、省时，提取方法符合国家（GB5512-85）标准，各项指标及性能都达进口同类产品的要求。该仪器是食品、油脂、饲料、土壤等行业进行索氏提取的理想设备。

产品特征：

1、加热抽提，溶剂回收和冷却三大部分组成；

2、索氏提取器操作时可以根据试剂沸点和环境温度不同而调节加热温度；

3、试样在抽提过程反复浸泡及抽提，从而达到快速提取目的；

4、可自动回收溶剂，大大方便了用户的使用，并节约了很多时间；

5、抽提时间可调，到时报警。

产品参数：

| 产品型号 | LB-ST-02 | LB-ST-04 | LB-ST-06 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每批提取样品数 | 2个 | 4个 | 6个 |
| 提取瓶容积 | 500ml/个 | 250ml/个 | 250ml/个 |
| 提取样品量 | 0-20g/个 | 0-20g/个 | 0-20g/个 |
| 控温范围 | 室温+5℃~100℃ (可定做其他温度) | 室温+5℃~100℃ (可定做其他温度) | 室温+5℃~100℃ (可定做其他温度) |
| 电源电压 | 220V+10V频率50Hz | 220V+10V频率50Hz | 220V+10V频率50Hz |
| 电加热功率 | 300W | 500W | 800W |
| 外型尺寸(mm) | 425*230*840 | 545*230*740 | 725*230*740 |
| 重量 | 17Kg | 21Kg | 26Kg |

操作前准备：

1、试样制备：取出去杂质的净干试样30~50g，磨碎通过直径1.0mm圆孔筛，装入广口瓶备用。小粒油料：如芝麻、油菜籽等，取出去杂质的净干试样20g左右，装入广口瓶备用。

2、大粒油料：如花生果、蓖麻籽、葵花籽等分取净干试样30~50g，逐粒剥壳，仁壳分别称重，算出仁重百分率，然后切片装入广口瓶备用。

3、将抽提瓶用蒸馏水洗净，洗至筒内不留任何杂质，置于干燥箱内烘1小时左右取出编号，称重后移入干燥器内冷却备用。

4、将摺成圆柱形的滤纸桶放入滤纸桶架内。

5、检查电源是否完好，水源是否接牢。

6、开电源开关，设定温控仪和调温旋钮温度，预热15分钟。