# 1. 产品介绍

1.1产品概述

RS-WS-N01-5温湿度变送器采用瑞士进口的测量单元，测量精准。采用专用的485电路，标准ModBus-RTU通信协议，地址波特率可设置，485通信距离最远2000米。壳体采用壁挂卡扣式安装，安装简单。10~30V宽电压范围供电。

1.2功能特点

采用瑞士进口的测量单元，测量精准。采用专用的485电路，通信稳定。10~30V宽电压范围供电，规格齐全，安装方便。

1.3主要技术指标

供电电源：10~30V DC                                              功耗：0.2W

湿度测量范围：0~100% RH                   温度测量范围：-40℃~80℃(可定制)   湿度精度：±3%RH(默认)                     温度精度：±0.5℃(默认)                  工作环境：-40℃~60℃,0~80%RH               输出信号：RS485

参数配置：软件设置

1.4系统框架图

系统方案框图

# 2. 设备安装说明

2.1 设备安装前检查

设备清单：

■变送器设备1台

■合格证、保修卡、校准报告等

■USB转485（选配）

■485终端电阻（选配）

2.2 接口说明

宽电压电源输入10~30V均可。485信号线接线时注意A\B两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。

2.3 电气接线

| 序号 | 标识 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | A | 485-A |  |
| 7 | V+ | 电源输入正极 | 10~30V DC |
| 6 | V- | 电源地 |  |
| 5 | B | 485-B |  |

2.4 墙体安装

​

2.4 485现场布线说明

多个485型号的设备接入同一条总线时，现场布线有一定的要求，具体请参考资料包中《485设备现场接线手册》。