MZ-4019 压缩应力松驰仪

特点及用途:

压缩应力松驰仪用于硫化橡胶压缩应力松驰性能的测定，特别适用于作为密封材料的橡胶制品的应用研究，符合GB1685《硫化橡胶在常温下和高温下压缩应力松驰的测定》、 GB/T 13643 《硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松驰的测定 环状试样》等标准的要求。数字显示压缩力值，结构简单、操作方便、数据准确可靠。

技术参数:

1. 传感器测力/显示范围:

200N/199.9N

1000N/999.9N

2000N/1999.9N

2. 测力精度: ±1%

3. 电    源: AC220V±10%  50Hz 150W

4. 外形尺寸: 400mm×280mm×820mm

5. 净    重: 35kg

注：关键零部件均由日本小巨人LGMazak加工中心加工。

江苏明珠试验机械有限公司

地 址: 江都市真武镇工业园区(杨庄)

电 话: 0514-86235598  86235599  86235396

86276998  86274310  86276995

86235998  86235969  86235979

传 真: 0514-86235396

邮 编: 225264

E-mail: jsjdmz@126.com

Http: //www.jdmz.com.cn