# 1.产品简介

## 1.1产品概述

RS-MG111-1是我公司自主研发的一款空气环境综合指数监测仪，用于检测空气环境中的PM2.5、PM10、温度、湿度、气压、光照、TVOC、O2、二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、甲醛(CH2O)等参数，功能非常强大，基本涵盖了反映空气质量的各个指标。变送器采用原装进口的传感器及运算芯片，具备高精度、高分辨率、稳定性好。广泛应用于楼宇暖通、建筑节能、智能家居、学校、医院、机场车站等场所。

​

## 1.2功能特点

  集多种测量要素于一体，功能强大。

  温湿度测量单元为瑞士进口，测量准确。

  PM2.5 和 PM10 同时采集，量程：0-1000ug/m3，分辨率 1ug/m3，独有双频数据采集及自动标定技术，一致性可达±10%。

  气体单元采用电化学式和催化燃烧式传感器，具有极好的灵敏度和重复性。

  TVOC测量单元采用国外进口高灵敏度的气体检测探头，技术成熟，并且使用高性能信号采集电路，信号稳定，准确度高。

  宽范围 0-120Kpa 气压量程，可应用于各种海拔高度。

  采用专用的 485 电路，通信稳定，10~30V 宽电压范围供电。

# 2.设备安装

## 2.1设备安装前检查

设备清单：

■多功能空气质量检测仪1台

■安装卡座一个（选配）

■安装螺丝一包

■产品合格证、保修卡

## 2.3安装说明

先在墙壁上打孔，将安装底座固定至墙壁或屋顶上，安装孔径及间距如下图所示：

安装底座尺寸（单位：mm）

固定好安装卡座，将设备卡扣卡入安装底座，如下图所示：

## 2.3安装方式示例

壁挂式安装