# 1. 产品介绍

1.1产品概述

该变送器带有液晶显示，实时显示温湿度，背部免螺丝端子接线，可安装在标准86mm接线盒上。设备采用标准MODBUS-RTU 通信协议，RS485信号输出，通信距离最大可达2000米（实测）。探头内置型、外延型可选，广泛适用于通讯机房、仓库楼宇以及自控等需要温湿度监测的场所。安全可靠，外观美观，安装方便。

1.2功能特点

  大屏液晶显示，美观大方

  接线端子采用军工级弹簧式免螺丝端子，一压一插即可接线，现场即使没有螺丝刀也能快速接好线，可适应线径0.3～2.0mm2

  采用高精度温湿度测量单元，现场自校准，长期稳定性好漂移小

  采用专用的485电路，标准ModBus-RTU通信协议，通信地址及波特率可设置

  10~30V直流宽电压范围供电

  探头内置外延可选，探头内置型安装简单方便，探头外延型可选多种探头应用于不同场合，探头线最长可达30米

  按键可设置参数，操作方便

1.3主要技术指标

| 直流电源（默认） | 10-30V DC |
| --- | --- |
| 最大功耗 | 0.4W |
| A准精度 | 湿度 | ±2%RH（5%~95%RH，25℃） |
|  | 温度 | ±0.4℃（25℃） |
| B准精度（默认） | 湿度 | ±3%RH（5%RH~95%RH，25℃） |
|  | 温度 | ±0.5℃（25℃） |
| 变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃，0%RH~80%RH |
| 探头工作温度 | 内置探头 | -40~+80℃ |
|  | 外延精装探头 |  |
|  | 外延防水探头 |  |
| 探头工作湿度 | 0~100%RH |
| 通信协议 | Modbus-RTU通信协议 |
| 输出信号 | 485信号 |
| 温度显示分辨率 | 0.1℃ |
| 湿度显示分辨率 | 0.1%RH |
| 温湿度刷新时间 | 1S |
| 长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
|  | 湿度 | ≤1%RH/y |
| 响应时间 | 温度 | ≤15s（1m/s风速） |
|  | 湿度 | ≤4s（1m/s风速） |
| 开孔尺寸 | 60mm |
| 参数设置 | 通过软件设置或者按键直接修改 |

1.4系统框架图

# 2.产品选型

| RS- |  | 公司代号 |
| --- | --- | --- |
|  | WS- |  | 温湿度变送、传感器 |
|  |  | N01- |  | RS485（Modbus协议） |
|  |  |  | 1A- |  | 86液晶壳带按键 |
|  |  |  |  | 0 | 内置探头 |
|  |  |  |  | 5 | 外延精装探头 |
|  |  |  |  | 6（1AW无此型号） | 外延防水探头 |
| 0 | 5 | 6 |
| 探头内置型 | 探头带有安装座，方便安装； 探头防水，反应灵敏，但不适用于粉尘特别大的场合； | 探头防水，反应速度稍慢，适用于粉尘特别大的场合； 但如果现场经常淋水，会导致探头湿度迟迟降不下来； |