ATMOS 41 气象站是一体化设计，没有活动元件，安装和维护非常简单。可测量：空气温度、空气相对湿度、水汽压、大气压强、风速、风速极值、风向、太阳总辐射、降水、闪电次数和距离等指标，可以和美国Campbell公司生产的CR系统传感器完美结合，可以随意添加紫外辐射和土壤温湿盐传感器、土壤热通量传感器、土壤PH传感器，性价比高，广泛应用于气象、农业、土壤、生态、科研、楼宇和海洋等领域

技术指标： 
水平风速：0 ~ 30 m/s

分辨率：0.01 m/s

准确度：±0.3 m/s或±3%

阵风范围：0 ~ 30 m/s

分辨率：0.01 m/s

准确度：±0.3 m/s或±3%

风向：0 ~ 359°

分辨率：1°

准确度：± 5°

相对湿度：0 ~ 100%

分辨率：0.1%

准确度：典型3%

空气温度：-50 ~ 60℃

分辨率：0.1℃

准确度：± 0.6℃

大气压：500 ~ 1100 hPa

分辨率：0.1hPa

准确度：± 1hPa

降水：0 ~ 400 mm/hr

分辨率：0.017 mm

准确度：± 5%@0 ~ 50 mm/hr

太阳总辐射：0 ~ 1750 W/m2

分辨率：1 W/m2

准确度：± 5%

水汽压：0 ~ 470hPa

分辨率：0.1 hPa

准确度：± 2 hPa@ 40℃以下

传感器倾角：-90 ~+90°

分辨率：0.1°

准确度：± 1°

闪电计数器：0 ~ 65535

分辨率：1 次

准确度：典型> 25% @10 km以内

闪电距离：0 ~ 40 km

分辨率：3 km

准确度：变量

电源：3.6-15V DC

功耗: 0.3mA，Max 10mA

信号输出：SDI-12

监测时间：110ms-3000ms

尺寸：直径10cm，高34cm

安装：32-51mm

标准：ISO9001:2015、IEC17050:2010

工作环境：-50~+60°C；0~100%.R.H

## 土壤水势传感器TEROS 21 (原MPS-6) 能购实时、连续、原位监测土壤水分、温度、水势的变化，是土壤水动力学的基础研究设备。广泛应用于农田蒸散、作物耗水、森林水文、湿地水文、草原生态、水土流失、环境污染、水循环研究等领域。

技术指标：

土壤水势范围：-9 kPa ~ -100,000 kPa

分辨率：0.1 kPa

精度：±(10% + 2 kPa)@ -9 kPa ~ -100 kPa

土壤温度范围：-40 ~ 50°C
         分辨率：0.1°C

精度：±1°C

测量速度：150 ms

输出：RS232 (TTL) 或 SDI-12通讯协议

工作环境：-40 ~ 60°C （水势测量在0°C以下可能不准。）

供电：3.6 - 15 V DC, 电流：10 mA

电缆长度：5m，可定制其它长度

接口类型：3.5mm 耳机接口或镀锡裸线接口(3线头)

尺寸：9.6 cm (L) × 3.5 cm (W) × 1.5 cm (D)

Decagon公司5TE土壤三参数传感器可测定土壤水分含量、电导率和温度，震荡频率为70MHz。通过测土壤的介电常数来确定含水量。三叉状探针基部的热敏电阻测定土温，电导率通过其中两根探针表面中部的螺丝测量。

参数：

表观介电常数εa范围：1(空气) - 80(水)

分辨率：0.1εa@1-20; <0.75εa @20-80

准确度：±1εa@1-40（土壤范围）;±15%@40-80

体积含水量VWC范围：0-100%VWC

分辨率： 0.0008 m3/m3或0.08% VWC (0

准确度：矿质土：	± 0.03 m3/m3或±3%VWC( EC＜10dS/m)；

多孔介质：± 0.01～0.02 m3/m3或±1-2% VWC(单独校准后)

土壤温度范围：-40～＋60℃

分辨率： 0.1℃

准确度：±1℃

土壤盐分范围：0～23dS/m(bulk)

分辨率： 0.01 dS/m

准确度：±10% @ 0～ 7 dS/m，7 dS/m以上需要使用者校准

测量时间：150 ms

输出：RS232（TTL），SDI-12 ，RS485

操作环境：-40～＋60℃

电源要求：3.6-15VDC，0.3 mA静态，工作10mA

HYDROS 21水位、电导率、水温传感器（原CTD-10）用于精确测量地表水和浅层地下水的水位、电导率和水温，是一款经济实用的传感器。它利用带孔的压力传感器获得0-10m(HYDROS 21)的精确水位，考虑并修正了大气压的影响。
水位范围：0～10m

分辨率： 2mm

准确度：± 0.05 % @20℃
电导范围：0 ~ 120 dS/m

分辨率： 0.001 dS/m

准确度：± 0.01 dS/m 或 ± 10 %

水温范围：-11～＋49℃

分辨率： 0.1℃

准确度：±1℃
工作温度：0 ~ 50℃

电源：3.6 - 15 VDC，电流：0.5 mA

规格：外壳：直径3.4 cm, 长度 9 cm

测量时间：300 ms

输出方式：SDI-12

缆线长度：标准10 m；

ATMOS 14 水汽压、温湿度和大气压传感器（原VP-4）

ATMOS 14 水汽压、温湿度和大气压传感器（原VP-4）测量参数：水汽压、温度、大气压、相对湿度，一体化设计，体型小巧，传感器仅有5 cm×2 cm、 防水性能好，响应速度快，特氟龙表面防液态水和灰尘，气态水能很好渗透，因此能快速响应湿度变化，性价比高，广泛应用于气象、农业、生态、楼宇等领域。

技术指标

相对湿度范围：0-100% RH
分辨率：0.1% RH
响应时间(τ,63%)：<40s(气流速度在1m/s时) 
迟滞性：典型<1% RH
长期漂移：典型<0.5% RH/年

温度范围：-40~ 80℃
分辨率：0.1℃
响应时间(τ,63%)：<400s(气流速度在1m/s时)
长期漂移：典型<0.04℃/年

大气压范围：490~ 1090 hPa
分辨率：0.1 hPa
准确度：±4 hPa

水汽范围：0~47 kPa
分辨率：0.01 kPa

尺寸：2 cm(dia)×5.4 cm(h)
供电需要：3.6-15 VDC，电流：4 mA
输出：SDI-12
工作温度：-40~80℃
缆线长度：标准5 m