MZ-4211 高低温试验箱

特点及用途：

高低温试验箱系属气候模拟箱之一，适用于考核各种产品或材料及家用电器、仪器、仪表、元器件等电工电子产品，在高温、低温环境下的适应性试验，可供各种科研机构及厂矿中心实验室做试验用。独特的平衡调温方式，使设备具有高精度、高稳定的温度控制。设备温控仪具有高精度、高稳定性，PID自调谐、LED直观显示，确保设备精确控制。设备具有超温保护和定时功能，在定时结束或报警时，自动切断电源使设备停止运行，确保设备和人身安全。符合GB10592-89高低温试验箱技术条件，GB10589-89低温试验箱技术条件。

技术参数：

1. 温度范围：-70℃～+150℃

2. 温度均匀度：不大于2℃（空载时）

3. 温度波动度：±0.5℃（空载时）

4. 总功率：4.5kW

5. 工作室尺寸：400mm×450mm×550mm

6. 外形尺寸：1080mm×1030mm×1250mm

7. 电    源：AC380V±10%  50Hz

8. 重    量：200kg

江苏明珠试验机械有限公司

地 址: 江都市真武镇工业园区(杨庄)

电 话: 0514-86276998

传 真: 0514-86235396

邮 编: 225264

E-mail: jsjdmz@126.com

Http: //www.jdmz.com