LB-3301型呼吸阻力测试仪

产品介绍

LB-3301型口罩呼吸阻力检测仪用于测定口罩在规定条件下的吸气和呼气阻力。适用于口罩生产厂家、国家劳动防护用品检验机构对口罩产品进行相关的检测和检验。

符合标准 GB2626-2006呼吸防护用品、自吸过滤式防颗粒物呼吸器

性能特点

- 高清晰稳定工控屏； 
2、可设置呼气检测和吸气检测两种模式； 
3、大容量数据存储，实时保存检测数据；

- 可通过热敏打印机打印历史数据

- 合格判定压力差、样品编号等参数可设置

- 可显示最大压力、最小压力、平均压力、实时压力及检测个数

- 系统可设定样品来源、批次等信息

- 可自由设定呼气时间、吸气时间及切换时间

- 吸气测试可以设定自动检测也可以转换成手动检测

- 标准人体头模，模拟人体真实吸气呼气，提高数据准确性

技术参数

| 流量参数 | 85mL/min |
| --- | --- |
| 压 力 | 1000Pa ±0.1Pa |
| 控制方式 | PLC+工控屏 |
| 使用电源 | 220V |
| 使用气源 | 2~6Kg |
| 外形尺寸 | 720×450×1200mm |
| 仪器重量 | 约50Kg |

青岛路博环保提供产品的售后及技术支持！