# 1. 产品介绍

## 1.1 产品概述

该报警器能够进行单相电断电检测，三相三线、三相四线断电及缺相检测。报警信号可选485输出，亦可选开关量干接点输出。485输出为标准ModBus-RTU，最远通信距离2000米，可直接接入现场的PLC、工控表、组态屏或组态软件。设备采用卡轨式外壳，即可壁挂安装也可现场安装于标准DIN35mm导轨，广泛适用于机房机柜、通信基站、配电室、环网柜、开闭所的断电检测以及其它需断电报警的场所。

## 1.2 功能特点

采用我公司专利技术，可兼容检测单相AC220V、三相三相制、三相四线制AC380V，内部算法自动识别外部电网。

## 1.3 主要技术指标

| 供电 | DC10-30V |
| --- | --- |
| 最大功耗 | 继电器输出 | 1.2W |
|  | RS485输出 | 0.4W |
| 检测电压 | 单相 |
|  | 三相三线制 |
|  | 三相四线制 |
| 变送器电路工作温度 | -20℃~+60℃，0%RH~80%RH |
| 输出信号 | 继电器输出 | 常开触点 |
|  | RS485输出 | RS485(ModBus协议) |

## 1.4产品选型

| RS- |  | 公司代号 |
| --- | --- | --- |
|  | DD- |  | 断电报警器 |
|  |  | R01 | 继电器常开点 |
|  |  | N01 | 485通讯（Modbus协议） |

# 2. 设备安装说明

## 2.1 设备安装前检查

设备清单：

■断电报警器设备1台

■保修卡、合格证、接线手册等

## 2.2 接口说明

2.2.1 电源及485信号接线

宽电压电源输入10~30V均可。485信号线接线时注意A\B两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。该产品内部不带电池，使用时必须配合ups不间断电源或者蓄电池使用。

2.2.2继电器接口接线

开关量型设备具有1路继电器输出，两条出线为常开触点。

## 2.3具体型号接线

2.3.1 485接口

| PC标识 | 说明 |
| --- | --- |
| V+ | 电源正（10~30V DC） |
| GND | 电源负(GND) |
| 485A | 485-A |
| 485B | 485-B |
| E | 地（零线） |
| U | 三相电U |
| V (L) | 三相电V或单相电L |
| W (N) | 三相电W或单相电N |

​

2.3.2 开关量接口

| PC标识 | 说明 |
| --- | --- |
| V+ | 电源正（10~30V DC） |
| GND | 电源负(GND) |
| COM、OUT | 继电器常开触点 |
| E | 地（零线） |
| U | 三相电U |
| V (L) | 三相电V或单相电L |
| W (N) | 三相电W或单相电N |