附件1

2020年公路水路行业产品质量监督抽查产品、检测项目及依据标准一览表

| 序号 | 抽查产品名称 | 抽查种类及检测项目 | 抽查地点 | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 公路波形梁钢护栏 | 波形梁板 | 基底金属板厚 定尺长度 护栏板宽度 防腐层外观 防腐层厚度 | 新建和改扩建公路工程施工现场 | GB/T 31439.1-2015《波形梁刚护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》； GB/T 31439.2-2015《波形梁刚护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》； GB/T 18226-2015《公路交通工程钢构件防腐技术条件》； JT/T 495-2014《公路交通安全设施质量检验抽样方法》； 公路波形梁钢护栏产品质量监督抽查实施规范。 |
|  |  | 立柱 | 立柱壁厚 定尺长度 防腐层外观 防腐层厚度 |  |  |
|  |  | 防阻块 | 基底金属板厚 防腐层外观 防腐层厚度 |  |  |
|  |  | 托架 | 基底金属板厚 防腐层外观 防腐层厚度 |  |  |
|  |  | 拼接螺栓 | 整体抗拉荷载 防腐层外观 防腐层厚度 |  |  |
|  |  | 连接螺栓 | 抗拉强度 防腐层外观 防腐层厚度 |  |  |
| 2 | 路面标线涂料 | 热熔反光型 | 抗压强度 色度性能 玻璃珠含量 耐磨性 软化点 | 新建、改扩建公路工程施工现场 | JT/T 280-2004《路面标线涂料》； JT/T 495-2014《公路交通安全设施质量检验抽样方法》； 热熔型路面标线涂料产品质量监督抽查实施规范。 |
|  |  | 热熔突起型 | 抗压强度 色度性能 玻璃珠含量 软化点 |  |  |
|  | 路面标线用玻璃珠 | 1号 | 外观要求 粒径分布 成圆率 折射率 | 新建、改扩建公路工程施工现场 | GB/T 24722-2009《路面标线用玻璃珠》； JT/T 495-2014《公路交通安全设施质量检验抽样方法》； 路面标线用玻璃珠产品质量行业监督抽查实施规范。 |
|  | 玻璃钢管箱 | 公路用玻璃纤维增强塑料管箱 | 结构尺寸（宽度、高度、厚度） 通用物理力学性能（拉伸强度、弯曲强度、冲击强度） 氧指数 | 新建、改扩建及大修公路工程施工现场 | GB/T 24721.2-2009《公路用玻璃纤维增强塑料产品 第2部分:管箱》； JT/T 800-2011《公路用钢网复合型玻璃纤维增强塑料管箱》； JT/T 1034-2016《公路用聚氨酯复合电缆桥架》； 玻璃钢管箱产品质量行业监督抽查实施规范。 |
|  |  | 公路用钢网复合型玻璃纤维增强塑料管箱 |  |  |  |
|  |  | 公路用聚氨酯复合电缆桥架 |  |  |  |
| 7 | 桥梁支座 | 普通板式橡胶支座 | 外观 平面尺寸、厚度 抗压弹性模量 抗剪弹性模量 抗剪黏结性能 内部质量（剥离胶层后的拉伸强度、拉断伸长率） | 新建、改扩建及大修公路工程施工现场 | JT/T 4-2019《公路桥梁板式橡胶支座》； JT/T 663-2006《公路桥梁板式橡胶支座规格系列》； 公路桥梁板式橡胶支座产品质量监督抽查实施细则。 |
|  |  | 滑板橡胶支座 | 外观 平面尺寸、厚度 抗压弹性模量 滑板与不锈钢板摩擦系数 极限抗压强度 内部质量（剥离胶层后的拉伸强度、拉断伸长率） |  |  |
|  | 公路桥梁伸缩装置 | 梳齿板式伸缩装置 | 拉伸、压缩时最大水平摩阻力 | 新建、改扩建及大修公路工程施工现场 | JT/T 327-2016《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》； JT/T 723-2008《单元式多向变位梳形板桥梁伸缩装置》； JT/T 1064-2016《桥梁阻尼减振多向变位梳齿板伸缩装置》； 公路桥梁伸缩装置产品质量监督抽查实施细则。 |
|  |  |  | 拉伸、压缩时最大竖向变形偏差 |  |  |
|  |  | 单元式多向变位梳形板桥梁伸缩装置 | 拉伸、压缩时最大水平摩阻力 |  |  |
|  |  |  | 拉伸、压缩时最大竖向偏差 |  |  |
|  |  | 桥梁阻尼减振多向变位梳齿板伸缩装置 | 拉伸、压缩时最大竖向变形偏差 |  |  |
|  | 高分子防水材料 片材 | 均质片 | 拉伸强度（23℃） 拉断伸长率（23℃） 撕裂强度 低温弯折 不透水性 | 新建、改扩建及大修公路工程施工现场 | GB/T 528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能》； GB/T 529-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)》； GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分 片材》； 高分子防水材料 片材产品质量监督抽查实施细则。 |
|  |  | 复合片 |  |  |  |
|  |  | 自粘片 |  |  |  |
|  | 电子不停车收费设备 | 路侧设备（RSU） | 载波频率、频率容限、等效全向辐射功率、调制系数、接收灵敏度、工作温度 | 生产企业； 工程施工现场。 | GB/T 20851-2007《电子收费 专用短程通信》； 收费公路联网电子不停车收费技术要求（交通运输部2011年第13号公告）； 电子不停车收费设备产品质量行业监督抽查实施规范； 高速公路ETC门架系统技术要求（交办公路函〔2019〕856号） |
|  |  | 车载设备（OBU） | 载波频率、频率容限、调制系数、唤醒灵敏度、协议符合性、工作温度、静电 | 经销单位（发行网点） |  |
|  |  | 复合通行卡（CPC卡） | 载波频率、频率容限、调制系数、唤醒灵敏度、协议符合性、文件结构、工作温度、静电 | 经销单位（发行网点） |  |
|  | 道路运输车辆北斗导航车载终端 | 车载终端 | 一般要求（铭牌、文字 图形及标志） 性能要求（可扩展性、卫星模块定位性能、备用电池工作时间、耐电源电压极性反接、低压保护性能、耐机械振动、耐机械冲击、静电放电抗扰性、抗汽车点火干扰） 功能要求（自检功能、定位功能、通信方式、盲区补报功能、驾驶员身份识别、车辆CAN总数据上传、车辆载货状态、图像信息、音频信息、监听功能、休眠功能，人工报警、区域提醒、路线偏离提醒、超速提醒、疲劳行驶提醒、电瓶电压提醒、断电提醒、终端故障提醒、碰撞提醒、侧翻提醒、注册 鉴权终端管理功能、人机交互功能、多中心接入功能） | 终端生产企业、车辆生产企业、服务企业。 | JT/T 794-2011《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》； JT/T 808-2011《道路运输车辆卫星定位系统终端通讯协议及数据格式》； 《道路运输车辆卫星定位系统北斗兼容车载终端通讯协议技术规范》（2013年第21号公告）； 《车到运输车辆卫星定位系统北斗兼容车载终端技术规范》（2013年第21号公告）； 道路运输车辆北斗导航车载终端产品质量行业监督抽查实施规范。 |

注：表格中提到的产品质量行业监督抽查实施规范和细则为部发布或备案的最新版本。

附件2：

2020年公路水路行业产品质量监督抽查检验机构信息及抽查产品一览表

| 序号 | 承检机构名称 | 抽查范围及产品 | 联系人信息 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 国家道路及桥梁质量监督检验中心 | 全国范围内：桥梁支座、桥梁伸缩装置、高分子防水材料 片材 | 李 明、刘玉新 电 话：010-62071807 传 真：010-62024903 |
|  | 国家交通安全设施质量监督检验中心 | 全国范围内：公路波形梁钢护栏、路面标线用玻璃珠、玻璃钢管箱、电子不停车收费设备 | 李 伟、何京一 电 话：010-62079574 传 真：010-62024903 |
|  | 国家汽车质量监督检验中心（北京通州） | 全国范围内：道路运输车辆北斗导航终端 | 师 颖 电 话：010-61585490 |
|  | 交科院检测技术（北京）有限公司 | 全国范围内：公路波形梁钢护栏、路面标线涂料、路面标线用玻璃珠、电子不停车收费设备、道路运输车辆北斗导航终端 | 乔晓琳 电 话：010-58278130 传 真：010-58278927 |
|  | 交通运输通信信息工程质量检测中心 | 全国范围内：公路波形梁钢护栏、路面标线涂料、路面标线用玻璃珠、电子不停车收费设备、道路运输车辆北斗导航终端 | 王 醒 电 话：010-65293681 传 真：010-65293591 |
|  | 交通运输部科学研究院工程技术与材料研究中心 | 全国范围内：桥梁支座 | 赵 蔚 电 话：010-58278660 传 真：010-58278656 |
|  | 北京市公路工程质量检测中心 | 北京市内：公路波形梁钢护栏、路面标线涂料 | 张荣荣 电 话：010-87502225-8867 传 真：010-87501879 |
|  | 河北省交通规划设计院试验检测中心 | 河北省内：公路波形梁钢护栏、路面标线涂料、桥梁支座、高分子防水材料 片材 | 刘志强 电 话：0311-83995055 传 真：0311-83058757 |
|  | 山西省交通建设工程质量检测中心（有限公司） | 山西省内：公路波形梁钢护栏、路面标线涂料、桥梁支座、高分子防水材料 片材 | 常爱国 电 话：13994206808 传 真：0351-7072606 |
|  | 辽宁省交通规划设计院有限责任公司试验检测中心 | 辽宁省内：路面标线用玻璃珠 | 楚亚慧 电 话：024-67856520 传 真：024-83738999 |
|  | 辽宁公路试验检测中心 | 辽宁省内：路面标线涂料 | 刘 洋： 电 话：024-24505380 传 真：024-24506090 |
|  | 中公诚科（吉林）工程检测 有限公司 | 吉林省内：公路波形梁钢护栏、路面标线涂料 | 于艳丽 电 话：0431-84552019 传 真：0431-84552025 |
|  | 吉林省公路工程质量检测中心 | 吉林省内：公路波形梁钢护栏、路面标线涂料、高分子防水材料 片材 | 王万峰 电 话：0431-81792919 传 真：0431-81792928 |
|  | 苏交科集团检测认证有限公司 | 江苏省内：公路波形梁钢护栏、路面标线涂料、路面标线用玻璃珠、桥梁支座 | 张旭生 电 话：18018034939 |
|  | 浙江交科工程检测有限公司 | 浙江省内：公路波形梁钢护栏、路面标线涂料、桥梁支座、高分子防水材料 片材 | 宋景景 电 话：0571-83806059 传 真：0571-83789650 |
|  | 福建省交通科研院有限公司 | 福建省内：公路波形梁钢护栏、路面标线涂料、桥梁支座、高分子防水材料 片材 | 陈晓豪 电 话：0591-22073105 传 真：0591-22068526 |
|  | 江西省交通运输科学研究院有限公司 | 江西省内：路面标线涂料 | 刘永明 电 话：17707085153 |
|  | 山东省交通科学研究院 | 山东省内：公路波形梁钢护栏、路面标线涂料、路面标线用玻璃珠 | 张 岩 电 话：15165069228 传 真：0531-85903813 |
|  | 河南交院工程技术有限公司 | 河南省内：公路波形梁钢护栏、路面标线涂料、路面标线用玻璃珠、桥梁支座 | 潘俞兆 电 话：0371-60868173 传 真：0371-60868178 |
|  | 河南省交院工程检测科技有限公司 | 河南省内：公路波形梁钢护栏、路面标线涂料、路面标线用玻璃珠、桥梁支座、高分子防水材料 片材 | 周 婧 电 话：18838085472 |
|  | 中南安全环境技术研究院股份有限公司 | 湖北省内：桥梁支座 | 陈何文 电 话：13349873632 传 真：027-87338202 |
|  | 湖南省交通建设质量监督检测有限公司 | 湖南省内：公路波形梁钢护栏、路面标线涂料、路面标线用玻璃珠、桥梁支座 | 高久平 电 话：13975101126 传 真：0731-85213678 |
|  | 湖南联智科技股份有限公司 | 湖南省内：公路波形梁钢护栏、桥梁支座、高分子防水材料 片材 | 熊 虎 电 话：0731-82976363 传 真：0731-82723080 |
|  | 海南省交通工程检测中心 | 海南省内：公路波形梁钢护栏、路面标线涂料、桥梁支座、高分子防水材料 片材 | 温伟彦 电 话：0898-65810203 传 真：0898-65810253 |
|  | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 四川省内：公路波形梁钢护栏、路面标线涂料、路面标线用玻璃珠、桥梁支座 | 王秋园 电 话：1388074623 |
|  | 贵州质安交通工程监控检测中心有限责任公司 | 贵州省内：公路波形梁钢护栏、路面标线涂料、桥梁支座、高分子防水材料 片材 | 杨成铭 电 话：13639063496 传 真：0851-84756078 |
|  | 云南航天工程物探检测股份有限公司 | 云南省内：公路波形梁钢护栏、路面标线涂料、高分子防水材料 片材 | 刘雪锋、李俊峰 电 话：15902682780、13769165263 传 真：0871-67266599 |
|  | 陕西高速公路工程试验检测有限公司 | 陕西省内：公路波形梁钢护栏、路面标线涂料、路面标线用玻璃珠、桥梁支座、桥梁伸缩装置、高分子防水材料 片材 | 邵永军 电 话：029-84313339 |
|  | 甘肃智通科技工程检测咨询有限公司 | 甘肃省内：路面标线涂料、路面标线用玻璃珠、桥梁支座、高分子防水材料 片材 | 张 钊 电 话：0931-2757393-814 |
|  | 新疆公路桥梁试验检测中心 | 新疆自治区内：公路波形梁钢护栏、路面标线涂料、路面标线用玻璃珠、桥梁支座、 | 成晓瑞 电 话：0991-3306026 传 真：0991-3306026 |
|  | 新疆北朋土木工程检测咨询有限公司 | 新疆自治区内：高分子防水材料 片材 | 杨桂莉 电 话：0991-3783072 |

附件3：

抽样文书

附录A

公路水路行业产品质量监督抽查通知书

（       年）   第      号

：

根据《交通运输部办公厅关于开展2020年度公路水路行业产品质量监督抽查工作的通知》（交办科技函〔2020〕  号）有关安排，兹委托                             前往                  （注：抽样地点），对你单位的              产品进行产品质量行业监督抽查。

请协助为盼。

（有效期限     天）       年   月   日

计划抽样日期：   年   月   日

联系人：

联系电话：

检验机构（盖章）

（请注意背页的《公路水路行业产品质量监督抽查须知》）

公路水路行业产品质量监督抽查须知

1.监督抽查依据《公路水路行业产品质量监督抽查管理办法》（交科技规〔2020〕2号）执行。

2.监督抽查事先不通知企业，《公路水路行业产品质量监督抽查通知书》由检验机构现场发放。

3.抽查样品在现场随机抽取。

4.监督抽查检验依据是被抽查产品的国家标准、行业标准和交通运输部公告发布的相关产品监督抽查实施规范或备案管理的实施细则。

5.被抽查产品生产企业在接到《公路水路行业产品质量监督检验结果通知单》后，如对检验结果有异议，可在15日内向交通运输部提出书面复检申请；逾期未提出的，视为无异议。

6.监督抽查结果不合格产品的生产企业应当自收到检验结果通知之日起90日内完成整改工作，并向交通运输部提交整改报告和复查申请，接受复查检验。

7.监督抽查结果由交通运输部予以公布。

附录B

年度公路水路行业产品质量监督抽查抽样单

| 产品及单位信息 | 产品名称 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产企业 |  |
|  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  | 销售企业 |  |
|  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  | 施工单位 |  |
|  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  | 监理单位 |  |
|  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  | 建设项目 项目名称 |  | 工程部位（桩号） |  |
|  | 建设单位 |  |
|  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 抽样信息 | 抽样方法 |  | 抽样基数 |  |
|  | 抽取样品数 |  | 生产日期 |  |
|  | 产品批号 |  | 抽样地点 |  |
|  | 封样方式 |  | 封样器编号 |  |
|  | 抽样单位 |  | 送样截止期 |  |
|  | 送样地址 |  | 邮政编码 |  |
|  | 样品编号 |  |
|  | 样品状态 | 颜色： 外观： |
|  | 检验标准 |  |
|  | 获证证书号 | 生产许可证： | 制造特许证： | 认证证书： |
|  | 参加方签字 | 生产企业代表： 销售企业代表： 施工单位代表： 监理单位代表： 建设单位代表： 检验机构抽样人： 省级交通运输主管部门代表： 年 月 日 |
| 备 注 |  |

注：在生产企业和销售企业抽样时，可不填写抽样单中的施工单位、监理单位、建设单位的有关信息。

附录C

年度公路水路行业产品质量监督抽查

检验结果通知单

编号：

（企业名称）：

根据交通运输部的统一部署，   年  月  日，在               ，对你单位生产的          产品质量进行了行业监督抽查，共抽取样品            （件/套），按                  标准要求检测，监督抽查结果为（合格/不合格），主要不合格项为                （若为不合格）。

该批产品（通过/未通过）      年度公路水路行业产品质量监督抽查。

现将检验结果通知你们，请被抽查产品的生产企业协助做好以下工作：

1.收到通知单后请在5个工作日内将回执传真或寄回我单位。

2.如对检验结果有异议，可在接到本通知单之日起15日内向交通运输部提出书面复检申请报告，逾期未提出的，视为无异议。

检验机构地址：                         邮编：

联系人：        电话：                 传真：

检验机构（盖章）                 年    月    日

注：

1.此通知单用于向企业反馈意见，不得将该结论和本次抽查的检验报告作为广告、宣传的依据。

2.本通知单的异议主要针对以下情况：

如对检验结果有异议，企业可向交通运输部提出复检申请；对具备检验条件的，交通运输部将委托具有法定资质的检验机构按原方案进行复检。

回 执 （检验机构名称）： 你单位传真/寄送我单位的《 年度公路水路行业产品质量监督抽查检验结果通知单》（编号： ）已收到，我单位对检验结果（请在□内打“√”）： 无异议； 有异议；我单位将于15日内提出书面异议，申请复检。 企业负责人签字： （公章） 年 月 日

附件4

公路水路行业产品质量监督抽查情况调查表

| 被抽查产品名称及型号 |  |
| --- | --- |
| 生产企业名称 |  |
| 填表人 |  | 联系电话 |  |
| 抽查地点或项目名称 |  |
| 抽查数量或批次 |  | 抽查日期 |  |
| 检测机构名称 |  |
| 抽查人员 |  |
| 对 抽 查 工 作 的 评 价 |  | 总体评价 | 科学性 | 公正性 | 责任感 | 廉洁自律 | 在相应栏目中打“√” |
|  | 好 |  |  |  |  |  |  |
|  | 较好 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一般 |  |  |  |  |  |  |
|  | 差 |  |  |  |  |  |  |
|  | 说明： |
| 需要说明的其他问题： |

说明：1.被抽查企业及相关单位均可填写此表格，如需要可作文字说明，或另附纸填写。

2.表格直接邮寄或传真至交通运输部科技司标准化管理处，地址：北京市建国门内大街 11号，邮编：100736， 电话：010-65292199，传真：010-65292100。电子邮件：zhaoxh@mot.gov.cn

（单位公章）                                  填表日期：     年  月  日