# 1.产品简介

## 1.1产品概述

RS-MG111-1是我公司自主研发的一款空气环境综合指数监测仪，用于检测空气环境中的PM2.5、PM10、温度、湿度、气压、光照、TVOC、O2、二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、甲醛(CH2O)等参数，功能非常强大，基本涵盖了反映空气质量的各个指标。变送器采用原装进口的传感器及运算芯片，具备高精度、高分辨率、稳定性好。广泛应用于楼宇暖通、建筑节能、智能家居、学校、医院、机场车站等场所。

## 1.2功能特点

  集多种测量要素于一体，功能强大。

  温湿度测量单元为瑞士进口，测量准确。

  PM2.5 和 PM10 同时采集，量程：0-1000ug/m3，分辨率 1ug/m3，独有双频数据采集及自动标定技术，一致性可达±10%。

  气体单元采用电化学式和催化燃烧式传感器，具有极好的灵敏度和重复性。

  TVOC测量单元采用国外进口高灵敏度的气体检测探头，技术成熟，并且使用高性能信号采集电路，信号稳定，准确度高。

  宽范围 0-120Kpa 气压量程，可应用于各种海拔高度。

  采用专用的 485 电路，通信稳定，10~30V 宽电压范围供电。

1.3技术指标

| 直流供电（默认） | DC 10-30V |
| --- | --- |
| 最大功耗 | 0.5W（24V DC供电） |
| 检测参数 | 温度、湿度、PM2.5、PM10、气压、光照、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3 |
| 工作环境： | 温度-10℃-55℃；湿度0~95%RH 无冷凝 |
| 信号输出 | RS485输出（标准Modbus-RTU协议） |
| 产品材质 | ABS |
| 安装方式 | 壁挂、吸顶 |

| 检测参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 预热时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 0~1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% | ≤2min |
| PM10 | 0~1000ug/m3 |  |  |  |
| 温度 | -40℃~+120℃ | 0.1℃ | ±3%RH |  |
| 湿度 | 0%RH-100%RH | 0.1%RH | ±0.5℃ |  |
| 大气压力 | 0~120Kpa | 0.1Kpa | ±0.15Kpa@25℃75Kpa |  |
| 光照度 | 0~20万Lux | 1Lux | ±7%(25℃) |  |
| TVOC | 0~60000ppb | 1ppb | ±8%FS±125ppb |  |
| 二氧化碳 | 0~5000ppm | 1ppm | ±(40ppm+ 3%F·S) | 2min(可用)、10min(最大精度) |
| 甲醛 | 0~5ppm | 0.01ppm | ±5%FS | ≥5 分钟 |
| 臭氧 | 0~10ppm | 0.01ppm | ±6%FS | ≥5 分钟 |
| O2 | 0~25%Vol | 0.1%Vol | ±3%FS | ≥5分钟 |
| H2S | 0~100ppm | 1ppm | ±3%FS | ≥5分钟 |
| CH4 | 0~100%LEL | 1%LEL | ±5%FS | ≥5分钟 |
| CO | 0~1000ppm | 1ppm | ±3%FS | ≥5 分钟 |
| NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±3%FS | ≥5分钟 |
| SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±3%FS | ≥5分钟 |
| H2 | 0~1000ppm | 1ppm | ±3%FS | ≥5 分钟 |
| NH3 | 0~100ppm | 1ppm | ±2%FS | ≥5分钟 |

以上所有规格参数除去已经特殊说明的，均在环境条件：温度20℃、相对湿度50%RH、1个大气压，待测气体浓度最大不超过传感器量程的环境下测得。

​