APL-SC-100型硫化物低温浓缩仪

指导价格：8.8万   品牌：APL奥普乐

一、简介：

APL-SC-100型硫化物低温浓缩仪适用于采用气相色谱仪的火焰光度检测器(GC-FPD）对恶臭污染源排气和环境空气中硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的同时测定。

以聚酯塑料袋采集排气筒内恶臭气体样品，硫化物含量较高的气体样品可直接用注射器取样1-2 mL注入安装火焰光度检测器(FPD）的气相色谱仪分析。当直接进样体积中硫化物绝对量低于仪器检出限时．则需以APL-SC-100型硫化物低温浓缩仪在低温条件下对1 L气体样品中的硫化物进行浓缩．浓缩后二次解析进入色谱仪分析使全部浓缩成分流经色谱柱分离，由FPD对各种硫化物进行定量分析。

APL-SC-100型硫化物低温浓缩仪参考GB/T 14678-93 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定气相色谱法

二、仪器特点和主要功能：

1、气路采用电动六通阀和电磁阀相结合自动实现解吸、进样和反吹清洗过程

2、采用触摸屏编辑、保存、调用方法，自动完成样品的自动浓缩、解析后进样

3、样品经过的管路必须为惰性管路，超低吸附、传输管路和六通阀等加热温度可以独立设置

4、一键启动自动完成整个样品进样；通过时间编程，自动实现进样浓缩、解吸、反吹清洗等功能；

5、采用半导体制冷，冷却效率高，无需外接制冷装置，节约使用成本

6、进样针头更换方便，可连接国内外所有型号的GC进样口

三、仪器主要技术参数：

1、阀进样系统温度控制范围：室温—220℃、精度：1℃

2、样品传送管线温度控制范围：室温—260℃、精度：1℃

3、自动浓缩进样流量：0～100ml/min （连续可调）

4、冷阱温度控制范围：-30℃～300℃，采用电子制冷装置，无需液氮制冷

APL-SC-100型硫化物低温浓缩仪特点：

- 二次冷阱采用半导体制冷，无需液氮

- APL奥普乐冷阱聚焦管采用石英管

其他品牌采用不锈钢管（不锈钢管吸附高，脱附不干净，交叉污染严重，）。

石英聚焦管（石英管超小吸附，无交叉污染，最小内径小于1mm）