# LB-60手持式电波（雷达）流速仪

产品简介：

LB-60手持式电波（雷达）流速仪采用K 波段雷达对河流、污水、泥浆、海洋进行非接触式的流速测量。具有体积小巧、手持式操作、电池供电、使用简便的特点。使用中不受污水腐蚀、不受泥沙干扰，并可在100米的测量范围内进行非接触测量，确保了测量者的安全。

主要特点：

- 体积小巧，重量小于700g；

- 非接触式操作，不受泥沙影响，也不受水体腐蚀；

- 指引式操作，可连续使用15小时；

功能优势：

1.	中文界面，指引式操作，使用简单，单机可以存储2000条记录，方便管理；

2.	多种测量模式，可单次测量、也可连续测量；具有单机流量估算模式；

3.	内置角度感测器，可以自动修正垂直角和水平角度

4.	结构具防水功能，方便野外使用；

技术指标：

- 测量范围：0.03~20m/s

- 测量精度：±0.03m/s

- 使用温度：-20~+70°C

- 电波发射角：12°

- 电波发射功率：18dBm

- 电波频率：24GHz

- 防水等级：IP67

- 测量距离：100m

应用领域：

河流流速监测、污水流速监测、海洋流速监测、铁路桥梁施工流速监测；

防汛抗洪现场应急监测、其他需要现场测量的场合等。