青岛容广电子技术有限公司

产品销售直接负责人：安超

手机：13165062660

欢迎随时致电咨询，谢谢

邮箱：sdqdac@163.com

企业网址：http://www.qdrgdz.com

欢迎关注我们的企业网站谢谢

RGK-4 远程控制VOC采样系统（固定污染源）

RGK-4 远程控制VOC采样系统（固定污染源）

产品概述

RGK-4远程控制VOC采样系统主要用于固定污染源VOC或者其他有毒有害气体的远程快速触发采样。当固定污染源VOC或其他有毒有害气体浓度超标排放时，由执法人员远程触发或CEMS系统自身触发采样器进行采样，立即将现场样品采集到气袋或者苏玛罐中。

执行标准

HJ732-2014《固定污染源废气  挥发性有机物的采样  气袋法》

JJF 1172-2007 《挥发性有机化合物光离子化检测仪校准规范》

系统构成方案

该系统主要由供电单元、电磁阀、通讯控制单元（含SIM卡）、驱动单元、采样单元、操作单元、主机柜、手机App以及上位机软件等组成。

产品特点

1）采样器

选苏玛罐方式，可以放置2个3L的苏玛罐（根据用户要求可以增加）。

选真空箱气袋方式，可以放置2个3L的气袋真空箱（根据用户要求可以增加）。

2）通讯方式

采用SIM卡通讯。

可以用手机远程控制，也可以采用电脑远程控制。

3) 控制方式

采用无线远程控制，通过电脑/手机等对其进行远程控制，分为手动控制和自动控制。

手动控制：手动控制随时采样,也可以触发采样 。

自动控制：由CEMS系统自动触发采样。

采用三次进气排气自动清洗采样。

4）数据处理

电脑实时监控各个点位的开启状态。

可以查看VOC的监测数据。

5）电磁阀具有密封性好，防腐蚀等特点；

技术指标

(1)泵流量：(0.1~1)L/min

(2) 响应时间：≤30s

(3) 采样方式：真空箱气袋或苏玛罐

(4) 环境湿度：≤85%

(5)环境温度：(-20~50)℃

(6)电磁阀：316不锈钢材质

(7)显示方式：触摸显示屏

工作电源

工作电源：AC220V,50HZ

青岛容广电子技术有限公司提供本仪器全面的技术支持和完善的售后服务！