LB-QT-CO2智能红外二氧化碳检测仪

一、产品介绍：

该产品是我公司最新推出的一款智能二氧化碳气体检测仪，同时可以检测室内CO2浓度、温度和湿度。仪器带有数据储存256组，配有USB接口，可以连接电脑，具有非常清晰的彩色触摸屏，声光报警提示，带内置泵，广泛用于公共场所、卫生监督所、环境监测站、等CO2气体的检测。

二、仪器特点：

1、红外原理检测空气中的：二氧化碳浓度、环境温度和湿度。

2、仪器自带数据存储，储存数据可达256组，可以直接查询检测数据。

3、自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定。

4、带有USB数据接口，可以将数据导入电脑。

5、具有超大彩色触摸屏数字、字符显示、瞬时值、峰值、最小值显示。

6、仪器显示有ppm、mg/m3两种显示数据，可以自动转换。

三、技术参数：

- 原理：不分光红外法，即国标法

- 检测气体：二氧化碳（CO2）、温度、湿度。

- 测量量范围：0-5000ppm或（扩展到0～100％）；

- 仪器显示：ppm、mg/m3、温度、湿度

- 测量精度：1ppm.

- 超大彩色触摸屏和数据查询功能。

- 数据存储256组。可查询到测量日期时间。

- 有USB接口、可以和电脑连接。

- 内置可充电电池。有：声、光报警

- 响应时间：≤10秒   重复性：≤1%（F.S）

- 电池工作时间：连续工作大概200小时左右

- 供电：220VAC+10%；9VDC+10%

- 外形尺寸：205x180x98 mm

四、检测仪配置:

(1)仪器主机(含内置电池)    一台      (2)充电器            一只

(3)采样杆                  一套      (4)采样软管          一根

(5)铝合金携带箱            一只      (6)操作手册和合格证  一份