LB-3332数字式织物胀破强度仪

50cm²测试组件       7.3cm²测试组件

进口James Heal膜片

【适用范围】：

织物胀破强度仪是一台功能强大的、多行业通用的仪器，经过大范围的重新设计，具有现代化的外观和一系列的新功能, 固有的灵活性使其能测试广泛的物料类别，包括纺织品、非织布、纸张、纸板、塑料和医疗产品等。

【符合标准】：

GB/T 7742 纺织品 织物胀破性能 第1部分：胀破强力和胀破扩张度的测定 液压法

ISO 13938.1、FZ/T 60019、FZ/T 01030、ASTM D3786、BS 4768、WOOLMARK TM 29、

WSP 30.1、JIS L 1018.6.17

【仪器特性】：

1、采用液压法，符合新国标，多个测试夹头可更换。

2、触摸屏控制，界面简洁易懂、操作简便直观、触碰灵敏。

3、试样夹持配气动夹样系统，省力、测试时试样不滑移。

4、试验罩为高透明有机玻璃，内置LED灯照明，可轻松查看正在进行的测试。

5、自动感应爆破系统，敏感和可靠。

6、胀破扩张度最高可达到75mm。

7、采用交流伺服驱动系统，仪器运行噪音低、调试范围宽、适用范围宽。

8、采用高速AD和处理器，采样频率高，测试精度高。

9、国内唯一：定速胀破，定压力，定扩张度、定时四种测试方式。

10、仪器自带存储和打印功能，并支持联机操作。

【技术参数】：

1、测量范围：（满量程1%～100%）

| 型 号 | -2型 | -6型 |
| --- | --- | --- |
| 量 程 | 2.00Mpa | 6.00Mpa |
| 最小分度值 | 0.001Mpa | 0.003Mpa |

2、弹性膜片厚度:≤2mm

3、试样尺寸:7.3 cm²（Φ30.5mm）、10 cm²（Φ35.7mm）

50 cm²（Φ79.8mm）、100 cm²（Φ112.8mm）

4、最大扩张度:75±0.02mm

5、加压速率:20-600ml/min

6、测试方法:定速胀破、定压力、定扩张度、定时四种测试方式

7、测试单位:kpa、kgf/ cm2、atm、mmHg、lb/in2自由转换

8、输出形式:打印输出、显示输出、支持联机通讯

9、电源:AC20V 50Hz 200W

10、外形尺寸:550×450×700mm

11、重量:125Kg

【主机操作界面】：