SC-X0型面粉粉色麸星检测仪（小麦粉加工精度测定仪、麸星仪）

一、简介：

用于测定小麦粉的粉色、麸星面积占比、麸星密度、最大麸星面积、黑点面积占比、白度、加工精度等级，符合国家标准《GB/T 27628-2011粮油检验 小麦粉粉色、麸星的测定》、《GB/T 5504-2011 粮油检验 小麦粉加工精度检验》要求。

二、主要性能指标：

1、★自动测定小麦粉的粉色（L、a、b表示）、麸星面积占比（试样表面麸星面积与试样表面积的比值%）、麸星密度（每cm2麸星个数）、最大麸星面积（mm2）、黑点面积占比（试样表面黑点面积与试样表面积的比值%）、白度（蓝光白度）；

2、★根据小麦粉加工精度标准样品，自动判定试样的加工精度等级（特制一级、特制二级、标准粉、普通粉）；

3、★符合国家标准《GB/T 27628-2011粮油检验 小麦粉粉色、麸星的测定》、《GB/T 5504-2011 粮油检验 小麦粉加工精度检验》要求；

4、测量精度：色度值（粉色）0.01，麸星含量0.01%，白度0.01；

5、★重复精度：同一试样两次测定，色度值（粉色）△E*ab≤0.2，麸星含量≤0.2%、白度≤0.3；

6、测量时间：最快30秒；

7、预热时间：20-30分钟；

8、★相机分辨率：≥500万像素；

9、可以自动判断筛网是否漏窜（最大单个麸星的尺寸与设定值比较）；

10、可以根据国家计量机构检定的标准白板，自动校正仪器；

11、可以实时显示检测画面和检测结果，并将检测结果和标记图像保存在电脑上；

12、可以根据时间、品名、检验人等，任意查询数据及分析标记图像，并生成Excel表。

三、仪器规格配置：

主机1台、面粉成型器1套、标准白板块1个，万深SC-X0型粉色麸星检测软件光盘1张（含电子版操作手册、相机驱动）、软件锁1只。（电脑需另配）

仪器总尺寸、总重：宽×深×高约45cm×40cm×45cm，～7kg。

四、环境条件：

温度10~30℃，相对湿度≤85%。仪器应放在平稳工作台上，周围无强烈的机械振动和电磁干扰；电源要求220V±10%，50Hz。

注：本技术标书中打★款项必须响应，否则为重大偏离

选配电脑推荐：酷睿i5 CPU / 8G内存/ 19.5”彩显/无线网卡，4个以上USB2.0口，运行环境Windows 10完整专业版