LB-1000IIB2生物洁净安全柜

概述：

LB-1000IIB2生物洁净安全柜是当今微生物实验室之必要品，特别是那些对操作者需要采取保护措施的场合。如医疗、制药、科研等进行细菌培养时提供既无菌无尘又工作安全的环境。

特点：

1 气幕式隔离设计，防止内外交叉污染,气流100%排风，负压垂层流。

2 上下移动玻璃门，可任意定位，易于操作，并能完全关闭以便杀菌，定位高度限位报警提示。

3 工作区电源输出插座,配备装用防水插座和排污接口为操作者提供极大方便

4 工作环境采用优质304不锈钢，光滑、无缝、无死角，可轻松彻底消毒，可防止腐蚀剂和消毒剂的侵蚀。

5 采用LED液晶面板控制。

6.10°倾斜角，符合人体设计理念。

技术参数：

工作区尺寸  （宽×深×高）：1000×635×620

装置外形尺寸（宽×深×高）：1195×785×1950

净化效率：100级（美国联邦标准209E）

重量：150kg

平均风速：门内侧：0.38±0.025m/s里侧：0.27±0.025m/s中间：0.26±0.025m/s

前面吸入风速：0.55±0.025m/s

功耗：0.8KW

平均菌落数：≤0.5个皿·时

噪音：≤62dB

振动半峰时：≤3μm（X·Y·Z）

电源：220V 50Hz

过滤器尺寸（长×宽×高）mm：955×554×50

照明灯/杀菌灯：20W×①/20W×①

出风方向：顶出