青岛容广电子技术有限公司

产品销售直接负责人：安超

手机：13165062660

欢迎随时致电咨询，谢谢

邮箱：sdqdac@163.com

企业网址：http://www.qdrgdz.com

欢迎关注我们的企业网站谢谢

RGYC-1 含湿量测试仪（重量法）

RGYC-1 含湿量测试仪采用重量法测定固定污染源烟气含湿量。该测试仪主要是由烟气含湿量采样管和烟气含湿量称重模块两部分组成。含湿量采样管前端采用加热方式，后端干燥吸湿管处制冷确保烟气水分完全在在吸湿管吸收；烟气含湿量称重模块对样品采集前后的吸湿管进行称量并通过无线方式接收采样管的采样数据，经过对采样数据和称重数据的自动计算，可以得到含湿量数据。

相关标准

HJ/836-2017《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》

GB16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》

HJ/T47-1999《烟气采样器技术条件》

产品特点

现场操作简单，5 ～ 1 0分钟可出数据。

国标方法- -重量法测含湿量准确可靠，可用来校准传感器法含湿量测试仪。

适应工况范围广，可用于高温等复杂工况。

含湿量采样管带有加热功能，保证水以蒸汽状态通过烟管，水分完全在吸湿管吸收。

无线传输功能- -采样数据通过无线数据传输到含湿量测试仪，含湿量数据无线传输到打印机。

含湿量测试仪根据吸湿瓶采样前后的重量差计算水分净重，根据采样数据，自动计算含湿量。

钛过滤芯完全过滤烟气中的颗粒物。

可以选配便携电源箱。

| 主要参数 | 参数范围 | 主要参数 | 参数范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含湿量测试范围 | 0～100% | 含湿量分辨率 | 0.1% |
| 采样时间 | 0～24h | 吸湿剂 | 硅胶粒 |
| 流量范围 | （0.5～2）NL/min | 配套电源 | A C 2 2 0 V±1 0％ |
| 称量分辨率 | 0.001g | 称量精度 | 0.01g |
| 采样管加热温度 | 80-180℃可设 | 工况温度范围 | 0～200℃ |

青岛容广电子技术有限公司提供本仪器全面的技术支持和完善的售后服务！