青岛容广电子技术有限公司

产品销售直接负责人：安超

手机：13165062660

欢迎随时致电咨询，谢谢

邮箱：sdqdac@163.com

企业网址：http://www.qdrgdz.com

欢迎关注我们的企业网站谢谢

RGFY-1 固定污染源氟化物采样管

RGFY-1 固定污染源氟化物采样管

产品概述

RGFY-1 固定污染源氟化物采样管主要用于固定污染源排放物中氟化物的采样。该采样管管头和管体均采用恒温加热技术，管头加热可以保证烟气以蒸气状态通过滤筒，管体加热不产生冷凝水可以减少氟化物样品的吸附。采样同时可测量烟气流速和烟温，适用于国产3号滤筒。可广泛应用于环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门。

执行标准

HJ/T67-2001《大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法》

产品特点

管头和管体恒温加热，不产生冷凝水，可保证氟化物样品以蒸气状态通过滤筒，减少氟化物样品的吸附。

适用于国产3号滤筒。

采样同时可测烟气流速和烟温。

配有三个250ml冲击式吸收瓶。

多种不同规格采样嘴可配套使用，满足不同流速的采集需求。

管体长度可按客户需求定做。

技术指标

| 主要参数 | 参数范围 | 主要参数 | 参数范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样管长度 | 1.5米（可定做） | 加热温度 | （105±5）℃ |
| 皮托管系数 | 0.84 | 烟温传感器（Pt100）温度 | （0～500）℃ |
| 测孔直径要求 | ≥φ75mm | 工作电源 | DC24V |
| 采样嘴直径 | 4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm | 工作功率 | 150W |
| 冲击式吸收瓶 | 250ml |  |  |

青岛容广电子技术有限公司提供本仪器全面的技术支持和完善的售后服务！