万深LA-H型便携式植株自动测高仪

- 用途：

通过智能手机扫描条码+激光测距来高精度快速自动测量农作物植株高度，如测：玉米、高粱、麻类、果树等等。农作物植株高度是其遗传形状的重要表征，有的植株要求测量高度达到5米以上。本便携式植株自动测高仪用于高精度快速自动测量农作物的植株高度。

二、技术指标：

- 通过手机扫描农作物条码自动获得植株编号，并通过激光测距仪来一键测量获得农作物植株高度。

- 通过无线传输自动将激光测距的植株高度数据发送至手机，并对应到植株编号，同个编号可有多个测量数据，以便测量数据更稳定。

- 植株高度测量范围：1.0米~5.8米（单株测量时间≤5秒，测量误差≤±0.30cm）。

- 测量结果可保存和输出至EXCEL表，并可通过云平台保存数据，多设备随时随地查看。

- 手持部分总重≤750g。

三、供货清单：激光测距仪1台、测距仪固定夹1付、碳纤维4米伸缩杆1付、横向标示杆及螺钉各1个、反射垫1张、黑筒1个，赠送5m卷尺1把。手机扫描提供的测高仪二维码下载APP登入后使用。

注：需自备能拍照的安卓智能手机，可选配更高规格的伸缩杆

应用万深分析仪器 发表的部分学术论文已逾705篇：http://www.wseen.com/News.aspx?id=6