LB-MQ10便携式明渠流量计

功能特点:
u 128x64图形化OLED显示屏，高清全视角，户外应用；
u 内置日历时钟；
u 参数设置密码保护；
u 自动测量、手动测量功能；
u 打印功能；
u 远程通信控制功能；
u 8组测量数据（每组连续测量8小时），并有数据导出功能；
u 历史数据查询功能；
u 电池电量实时显示功能；

技术规格:

执行标准 HJ/T15-2007
检验依据 JJG711-1990
规格 巴歇尔槽（喉宽b=1,76,152,228,250,300,450mm）
准确度等级 MPE：±5%
测量区间 0~9999
显示位数 0.0001
显示型式 电子式
外型尺寸 宽*高*厚度=415*335*185
电源及平均功耗 +12V/4.4AH锂离子电池，约1W
工作时间 充满电可持续工作14小时
工作环境 温度－10℃－50℃,相对湿度0－85％
保存环境 温度－10℃－60℃，相对湿度0－90％
重量 约4.5Kg
二次仪表误差 最大误差±0.1％
模拟量AD位数 14位
水位分辨率 0.1mm

堰槽以下都可以测量 巴歇尔槽 三角薄壁堰  矩形薄壁堰  等宽薄壁堰 三角形剖面堰