芬兰mirion RAD60个人剂量计

产品简介：

RAD60是芬兰MIRION公司生产的一款个人剂量报警仪，该仪器小巧，轻便，测量结果准确可信。

技术参数:

| 探测的辐射类型： | γ和X-射线 |
| --- | --- |
| 测量范围： | 剂量：1μSv – 9.99 Sv 或 0.1mrem – 999rem 剂量率：5μSv/h - 3 Sv/h 或0.5mrem /h– 300rem/h |
| 能量响应： | 优于±25%，Hp（10），60keV – 3MeV; 优于±35%，Hp（10），高至6MeV |
| 剂量率线性： | 优于±15%，高至3Sv/h(300rem/h) |
| 音响报警： | 7种单独报警，音响水平在30cm处大于85dBA. 累积剂量 剂量率 剂量过载 剂量率过载，> 3Sv/h (300rem/h) 低电压1和2 故障 |
| 报警阈*： | 对累积剂量、剂量率可各预置6个阈值，用按键手选。 |
| 电源： | 1节3-A型碱电池，在本底辐射场电池寿命为1800小时（剂量方式） |
| 读出器传输： | 通过底部的红外线窗口；使用与RADOS PC 软件匹配的ADR- 1读出器接头。 |
| 按键功能*： | 面板按键有下述选择功能 改动显示优先顺序 电源开/关 报警开/关 累积剂量复原 改动报警阈值 触发电池检验 |
| 环境范围： | -20 - +50oC，工作状态，湿度高至90%RH，无凝结。 -20 - +70 oC，存放状态。 |
| 尺寸： | 78x67x22mm |
| 重量： | 80g，带电池 |

标准配置：主机、出厂检测报告。