青岛容广电子技术有限公司

产品销售直接负责人：安超

手机：13165062660

欢迎随时致电咨询，谢谢

邮箱：sdqdac@163.com

企业网址：http://www.qdrgdz.com

欢迎关注我们的企业网站谢谢

RGDY-1S 全程加热低浓度烟尘采样管

RGDY-1S 全程加热低浓度烟尘采样枪

产品概述

RGDY-1S全程加热低浓度烟尘采样枪枪头和枪体采用温度可调的恒温加热工作方式，保证烟气顺利通过滤膜，消除冷凝水，有效减小了高湿度环境下的采样阻力，具有防止在采样过程中冷凝水倒流的功能。

执行标准

HJ836-2017 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ/T48-1999 《烟尘采样器技术条件》

功能特点

不锈钢外护套，枪体外有刻度标注可查看伸进烟道的尺寸。

适用 Φ4 7 m m的标准低浓度采样头。

采样同时可测烟气流速和烟温。

低浓度采样头可整体称重，降低采样误差。

枪体和枪头恒温加热，消除冷凝水，降低采样阻力，防止冷凝水倒流。

枪体加热温度（0～199）℃，任意一点可调。

枪体长度可按客户需求定做。

S型皮托管、铂电阻、采样管一体化设计，结构紧凑。

可定制钛材质烟枪，更耐腐蚀、轻便。

技术指标

| 主要参数 | 参数范围 | 主要参数 | 参数范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样枪长度 | 1.5米（可定制） | 加热温度 | （0～199）℃，可调 |  |
| 皮托管系数 | 0.84 | 烟温传感器（Pt100）温度 | （0～500）℃ |  |
| 测孔直径要求 | ≥Ф80mm | 工作电源 | DC24V |  |
| 采样嘴直径 | 4mm、5mm、6mm | 工作功率 | 200W |  |
|  | 8mm、10mm、12mm |  |  |  |

青岛容广电子技术有限公司提供本仪器的技术支持和完善的售后服务！

青岛容广电子技术有限公司提供本仪器全面的技术支持和完善的售后服务！